# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы города Покрова

Петушинского района Владимирской области

| от 10.10.2008 г. | г. Покров | № 299 |
| --- | --- | --- |

О создании и поддержании в постоянной

готовности к использованию технических  средств управления и объектов ГО на территории муниципального  образования «Город Покров»

Во исполнение Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и в целях создания и поддержания в постоянной готовности к использованию технических средств управления на территории муниципального образования «Город Покров», П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Положение о создании и поддержании в постоянной готовности к использованию технических средств управления и объектов гражданской обороны города Покров (приложение).

2. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и организаций города, независимо от форм собственности, обеспечить выполнение требований данного Положения в части их касающейся.

3. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и организаций города, независимо от форм собственности, в месячный срок внести соответствующие изменения в нормативные распорядительные документы.

4. Контроль по исполнению постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Покров смотрит в будущее».

Глава города                                             В. М. РОГОВ

Приложение

к постановлению главы города

от 10.10.2008  N 299

Положение

о создании и поддержании в постоянной готовности к использованию технических средств управления и объектов гражданской обороны на территории муниципального образования «Город Покров»

1. Система управления гражданской обороной (далее - ГО) города Покров составляет совокупность взаимосвязанных органов, пунктов управления всех звеньев, оснащенных электронно-вычислительной техникой, средствами автоматизации управления, а также систем связи, оповещения и централизованного управления.

2. Пункт управления (далее - ПУ) - это специально оборудованное, оснащенное техническими средствами сооружение, помещение, либо их комплекс или транспортное средство, предназначенные для размещения и обеспечения устойчивой работы соответствующего органа управления ГО.

3. Под техническими средствами управления (далее - ТСУ) понимается: совокупность средств связи, оповещения, автоматизированных систем управления (далее - АСУ), отдельных установок, предназначенных для обеспечения управления и оповещения в различных условиях обстановки.

4. В состав ТСУ и объектов ГО входят:

- система радиосвязи,

- система проводной связи,

- система оповещения,

- система АСУ,

- система энергоснабжения,

- система сигнализации и контроля за ТСУ.

5. ТСУ обязаны содержаться в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению, в соответствии с установленным порядком и режимами работы, предусмотренными руководящими и эксплуатационными документами.

6. Наименование режимов работы ТСУ (включение, отключение, переход на резервные системы и средства) осуществляются дежурным персоналом с записью в журнал дежурства.

7. Ежемесячный и годовой учет работы ТСУ фиксируется в формулярах (паспортах).

8. При повседневной эксплуатации ТСУ обеспечиваются электроэнергией от внешних (основных) источников электроснабжения.

При этом в помещениях, где находится дежурный персонал, предусматривается рабочее и аварийное освещение, дежурный дизель-генератор находится в готовности к пуску и приему нагрузки, потребители постоянного тока питаются с выпрямительных устройств, работающих в буферном режиме с аккумуляторными батареями.

9. В целях проверки готовности дизель-генераторов к длительному использованию, производится опробование их работоспособности не реже одного раза в месяц продолжительностью работы до одного часа с нагрузкой 85-100% от номинальной и с поочередной проверкой всех элементов автоматики. Проверка работоспособности дизель-генераторов на холостом ходу продолжительностью более 30 мин. запрещается.

10. В ходе учений и тренировок проверяется работа дизель-электрических станций, устройств гарантированного питания и аккумуляторных батарей (далее - АБ) на реальную нагрузку в условиях внезапного отключения внешних источников электропитания.

11. В постоянной готовности к приему нагрузки при использовании ТСУ осуществляется ежедневный контроль за состоянием АБ, путем внешнего осмотра и проведением соответствующих измерений на элементах. При непостоянном использовании ТСУ контроль проводится периодически. Один раз в год проверяется емкость аккумуляторных батарей.

12. Обеспечение технической готовности к использованию средств управления достигается своевременным и точным исполнением руководящих документов по их техническому обслуживанию и эксплуатации.

Для этой цели необходимы:

-проведение технического обслуживания ТСУ в соответствии с разработанными планами и графиками;

-контроль за техническим состоянием ТСУ;

-своевременное проведение ремонта ТСУ, соединительных линий связи;

-надзор и проверка контрольно-измерительной аппаратуры;

-контроль за состоянием и проведением плановых измерений  аппаратуры, каналов и линий связи;

-материально-техническое обеспечение;

-ведение эксплуатационно-технической документации.

13. Техническое обслуживание и эксплуатация технических средств управления объектов ГО проводится штатным персоналом и специалистами других организаций, в соответствии с аналогичными договорами и положениями.

14. Планирование и организация проведения технического обслуживания и ремонта технических средств управления и объектов ГО осуществляется инженерным персоналом или должностным лицом, назначенным начальником, в ведении которого находятся ТСУ.

15. Виды, периодичность и объем работ по техническому обслуживанию и ремонту ТСУ и объектов ГО устанавливаются соответствующими руководящими и эксплуатационными документами, а также заключёнными договорами.

16. Основанием для проведения работ является годовой план технического обслуживания и ремонта ТСУ и объектов ГО.

17. Внеплановые работы по техническому обслуживанию и ремонту отдельных средств управления могут проводиться по указанию руководителя (заместителя руководителя) организации.

18. При проведении технического обслуживания и ремонта средств управления сторонними организациями, приём произведённых ими работ осуществляется по акту комиссией, составленной из представителей администрации города и организации производившей работы.

19. Графики работы отдельных технических средств управления разрабатываются начальником ЗПУ и утверждаются руководителем организации, на балансе которой находятся средства управления.

20. Поддержание в постоянной готовности к использованию технических средств управления и объектов ГО достигается выполнением технических мероприятий, которые включают:

-контроль за техническим состоянием ТСУ, проведением своевременного и качественного технического обслуживания и ремонта, планированием и учётом эксплуатации ремонта ТСУ, выявлением и устранением причин, которые могут привести к неисправности и отказам технических средств управления;

-сбором, обобщением и анализом данных о техническом состоянии ТСУ;

-разработкой практических мероприятий по улучшению их технической эксплуатации;

-своевременным восполнением расхода и потерь ТСУ и имущества;

-разработкой и ведением необходимой эксплуатационно-технической документации.

21. Для обеспечения непрерывного руководства ГО в каждом звене управления создаётся система связи ГО - заблаговременно, в мирное время, которая полностью развёртывается при переводе ГО с мирного положения на военное.

Система связи ГО представляет собой организационно-техническое объединение сил и средств связи города, объектов экономики и ведомственных сил и средств связи, развёрнутых в соответствии с решаемыми задачами.

Система связи ГО города базируется на государственной сети связи Российской Федерации, а также узлы связи стационарных и подвижных пунктов управления ГО, ведомственных узлов и сетей связи и строится по принципу прямых связей между пунктами управления.

22 .Система связи должна обеспечивать связь от городского и запасного пунктов управления:

-с ПУ вышестоящих начальников;

-с эвакоорганами;

-с ПУ спасательных служб;

-с ПУ взаимодействующих органов управления ГО соседних городов и районов.

23. Связь является основным средством, обеспечивающим управление гражданской обороной и определяющим готовность системы управления ГО.

24. Важной задачей управления является организация системы оповещения ГО. Она представляет собой организационно-техническое объединение специальных технических средств и сил, занятых в её обслуживании.

Основной задачей городской системы оповещения (далее – СО) является обеспечение своевременного доведения сигналов (распоряжений) и информации оповещения от администрации города до:

- учреждений, предприятий и организаций города независимо от форм собственности, расположенных на территории города;

- оперативных дежурных спасательных служб и сил ГО;

- потенциально опасных объектов и других объектов экономики;

- населения при ведении военных действий или вследствие этих действий.

В мирное время системы оповещения ГО используются в целях реализации задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Система оповещения ГО организуется во всех звеньях управления заблаговременно с возможностью запуска с городского и загородного ПУ.

Системы оповещения ГО всех уровней управления должны обеспечивать как циркулярное, так и выборочное доведение сигналов оповещения и соответствующих сообщений.

25. Система оповещения должна обеспечивать как централизованное (от администрации города) так и децентрализованное (местное) оповещение населения от локальных и объектовых СО.

26. Решение на задействование системы оповещения ГО принимает соответствующий руководитель. Руководители на подведомственных территориях для передачи информации оповещения населению имеют право приостановки трансляции программ по сетям радио, телевизионного и проводного вещания независимо от ведомственной принадлежности организационно-правовых форм собственности. Основной режим – автоматизированный, основной способ оповещения и информирования населения - передача речевых сообщений по сетям вешания.

27. Технические параметры сопряжения систем оповещения ГО с системами оповещения других федеральных органов исполнительной власти и организаций должны соответствовать техническим параметрам, сетей связи общего пользования.

28. В целях поддержания в готовности систем оповещения ГО проводятся проверки их работоспособности, и организуется эксплуатационно-техническое обслуживание, которое организуется органами, осуществляющими управление ГО, и проводится предприятиями связи на договорных условиях.

Проверено: корректор Бабанская 14.10.08