# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы Администрации города Покров

Петушинского района Владимирской области

01.11.2019											№ 387 а

Об утверждении комплексной схемы организации дорожного движения на территории муниципального образования «Город Покров»

На основании приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 26.12.2018 № 480 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения», в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить комплексную схему организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории муниципального образования «Город Покров» Петушинского района Владимирской области до 2030 года, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Покров» www.pokrovcity.ru.

Глава Администрации 								   О.В. Котров

# Приложение

# к постановлению главы

# Администрации г. Покров

от 01.11.2019 № 387 а

| Разработано: |
| --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ» |
| Генеральный директор ООО «ЭнергоАудит» |  | С.А. Антонов |

КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД ПОКРОВ»

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

до 2030 года

| Согласовано: |
| --- |
| Администрация муниципального образования «Город Покров» |
| Глава администрации города Покров |  | О.В. Котров |
|  | 2019 год |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	7

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	8

1.	ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ПОКРОВ»	11

1.1.	Описание используемых методов и средств получения исходной информации	11

1.2.	Результаты анализа организационной деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления по ОДД	11

1.2.1. Содержание организационной деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления по организации дорожного движения	11

1.3.	Результаты анализа нормативного правового и информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД	13

1.4.	Результаты анализа имеющихся документов территориального планирования и документации по планировке территории, документов стратегического планирования	16

1.5.	Описание основных элементов дорог, их пересечений и примыканий, включая геометрические параметры элементов дороги, транспортно-эксплуатационные характеристики…	20

1.6.	Описание существующей организации движения транспортных средств и пешеходов на территории, в отношении которой осуществляется разработка КСОДД, включая описание организации движения маршрутных транспортных средств, размещения мест для стоянки и остановки транспортных средств, объектов дорожного сервиса	29

1.7.	Результаты анализа параметров дорожного движения, а также параметров движения маршрутных транспортных средств и параметров размещения мест для стоянки и остановки транспортных средств	37

1.8.	Результаты исследования пассажиропотоков и грузопотоков	38

1.9.	Результаты анализа условий дорожного движения, включая данные о загрузке пересечений и примыканий дорог со светофорным регулированием	39

1.10.	Данные об эксплуатационном состоянии технических средств ОДД	39

1.11.	Результаты оценки эффективности используемых методов ОДД	42

1.12.	Результаты исследования причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий	44

1.13.	Результаты изучения общественного мнения и мнения водителей транспортных средств..	45

2.	ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	47

3.	УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРЕДЛАГАЕМЫХ ВАРИАНТОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВЫБОРОМ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА	50

4.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОДД ДЛЯ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИХ ОЧЕРЕДНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ	51

4.1.	Обеспечение транспортной и пешеходной связанности территорий	51

4.2.	Категорирование дорог с учетом их прогнозируемой загрузки, ожидаемого развития прилегающих территорий, планируемых мероприятий по дорожно-мостовому строительству	51

4.3.	Распределение транспортных потоков по сети дорог	52

4.4.	Разработка, внедрение и использование автоматизированной системы управления дорожным движением (далее – АСУДД), ее функции и этапы внедрения	53

4.5.	Организация системы мониторинга дорожного движения, установке детекторов транспортных потоков, организации сбора и хранения документации по ОДД, принципам формирования и ведения баз данных, условиям доступа к информации, периодичности ее актуализации	54

4.6.	Совершенствование системы информационного обеспечения участников дорожного движения	56

4.7.	Применение реверсивного движения	58

4.8.	Организация движения маршрутных транспортных средств, включая обеспечение приоритетных условий их движения	58

4.9.	Организация пропуска транзитных транспортных потоков	59

4.10.	Организация пропуска грузовых транспортных средств, включая предложения по организации движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств	59

4.11.	Ограничение доступа транспортных средств на определенные территории	60

4.12.	Скоростной режим движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах	61

4.13.	Формирование единого парковочного пространства (размещение гаражей, стоянок, парковок и иных подобных сооружений)	62

4.14.	Организация одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках	63

4.15.	Перечень пересечений, примыканий и участков дорог, требующих введения светофорного регулирования	63

4.16.	Режимы работы светофорного регулирования	64

4.17.	Устранение помех движению и факторов опасности (конфликтных ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями	64

4.18.	Организация движения пешеходов, включая размещение и обустройство пешеходных переходов, формирование пешеходных и жилых зон на территории муниципального образования	65

4.19.	Обеспечение благоприятных условий для движения инвалидов	66

4.20.	Обеспечение маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям	68

4.21.	Организация велосипедного движения	69

4.22.	Развитие сети дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом	70

4.23.	Расстановка работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения	70

4.24.	Размещение специализированных стоянок для задержанных транспортных средств	70

5.	ОЧЕРЕДНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ	72

6.	ОЦЕНКА ТРЕБУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	73

7.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	76

ВВЕДЕНИЕ

Комплексная схема организации дорожного движения (КСОДД) представляет собой совокупность инженерно-планировочных и организационно-регулировочных мероприятий, позволяющих оптимальным образом распределять транспортные потоки по дорогам и улицам поселения.

Объектом исследования является организация дорожного движения на территории муниципального образования «Город Покров».

Цель работы – разработка комплексной схемы организации дорожного движения, в частности, программы мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности улично-дорожной сети муниципального образования «Город Покров», предупреждения заторовых ситуаций с учетом изменения транспортных потребностей главных транспортных магистралей муниципального образования «Город Покров», снижения аварийности.

Основанием для разработки комплексной схемы организации дорожного движения муниципального образования «Город Покров» являются:

- Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Правила подготовки проектов и схем организации дорожного движения, утвержденные приказом Минтранса России от 17 марта 2015 г. № 43;

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г.;

- Схема территориального планирования Владимирской области, утвержденная постановление Губернатора Владимирской области от 20.01.2012 г. № 41 «Об утверждении схемы территориального планирования Владимирской области»;

- Схема территориального планирования муниципального образования «Петушинский район» Владимирской области, утвержденная решением Совета народных депутатов Петушинского района Владимирской области от 20 сентября 2012 г. №91/9 (с изменениями);

- Генеральный план муниципального образования «Город Покров» Владимирской области.

Схема организации дорожного движения разработана до 2030 года.

Основные задачи разработки комплексной схемы организации дорожного движения муниципального образования «Город Покров»:

- обеспечение безопасности дорожного движения;

- упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов;

- организация пропуска прогнозируемого потока транспортных средств и пешеходов;

- повышение пропускной способности дорог и эффективность их использования;

- организация транспортного обслуживания новых или реконструируемых объектов капитального строительства различного функционального назначения;

- снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов;

- снижение негативного воздействия от автомобильного транспорта на окружающую среду.

Место КСОДД в системе документов территориального и транспортного планирования

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

| ОиБДД | - организация и безопасность дорожного движения |
| --- | --- |
| ОДД | - организация дорожного движения |
| УДС | - улично-дорожная сеть |
| ТП | - транспортный поток |
| КСОДД | - комплексная схема организации дорожного движения |
| ТС | - транспортное средство |
| ДТП | - дорожно-транспортное происшествие |
| ПДД | - правила дорожного движения |
| ТСОДД | - технические средства организации дорожного движения |
| БДД | - безопасность дорожного движения |
| ИДН | - искусственная дорожная неровность |
| ПОД | - проект организации движения |

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общие сведения о муниципальном образовании «Город Покров»

Муниципальное образование «Город Покров» (далее город Покров) наделено статусом городского поселения Законом Владимирской области от 13.10.2004 №159-ОЗ «О наделении Петушинского района и муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ». Город Покров входит в состав муниципального образования «Петушинский район».

Муниципальное образование город Покров (городское поселение) расположено в западной части Петушинского района на расстоянии 15 км от районного центра и 82 км от города Владимира, на пересечении автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-7 «Волга» и автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Покров – Новоселово – Киржач» IV категории. Город Покров занимает выгодное транспортно-географическое положение. Находится практически на границе Московской и Владимирской областей.

Вдоль южной границы города проходит железнодорожная магистраль «Москва – Н. Новгород» (3,8 км от центра города). Здесь же находится железнодорожная станция «г. Покров».

Две основных планировочных оси: искусственная – исторически сложившийся сухопутный тракт Москва – Нижний Новгород; естественная – река Шитка.

По территории города проходит автомобильная дорога общего пользования М-7 «Волга», разрезая город на две части, северную и южную.

Границы муниципального образования «Город Покров» совпадают с границами населенного пункта г. Покров.

Городское поселение граничит с севера, запада, юга и востока с муниципальным образованием «Нагорное» и в восточной части с муниципальным образованием «Поселок Вольгинский» вдоль русла р. Вольга.

Город имеет выгодное транспортно-географическое положение между крупнейшими областными центрами европейской части России и расположен на туристическом маршруте «Золотое кольцо России».

В состав территории муниципального образования «Город Покров» входят следующие населенные пункты: город Покров, пос. Введенский.

Анализ численности населения города Покров

На начало 2019 года численность населения города Покров составила – 16621 человек.

Динамика изменения численности населения муниципального образования «Город Покров» представлена в таблице 0.1.

Таблица 0.1

| Населенный пункт | 01.01.2015 | 01.01.2016 | 01.01.2017 | 01.01.2018 | 01.01.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование «Город Покров» | 17708 | 17519 | 17308 | 17025 | 16621 |
| Изменение численности населения относительно предыдущего периода | - | -189 чел. -1,07% | -211 чел. -1,2% | -283 чел. -1,64% | -404 чел. -2,37% |

Как видно из таблицы, за последние годы наблюдается устойчивая тенденция к снижению численности населения в муниципальном образовании «Город Покров».

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал той или иной территории. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

В составе генерального плана муниципального образования «Город Покров» Владимирской области рассмотрены два возможных варианта расчета численности населения.

Генеральным планом предлагается второй вариант, связанный с ростом рождаемости, снижением смертности, и значительным увеличением миграционного притока.

Проектная численность населения г. Покрова определилась на 2020 год (первую очередь) – 15,8 тыс. чел., на 2030 год (расчетный срок) – 16,5 тыс. чел.

Климат

Город Покров расположен в междуречье рек Киржач и Вольга, разделяемом в меридиональном направлении долиной р. Шитка.

Большая часть города расположена на невысокой возвышенности коренного берега ручья Шитка.

Климат в районе г. Покров – умеренно-континентальный. Погода в течение года и одного сезона может резко изменяться. Зимой, наряду с умеренными и сильными морозами, почти ежегодно наблюдаются оттепели, летом довольно жаркая сухая погода сменяется дождливой и относительно холодной.

Климатические параметры холодного периода года:

( абсолютный минимальная температура воздуха – 48ºС,

( средняя температура воздуха наиболее холодного месяца (января) – 11,1ºС,

( средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца (января) – 84%,

( количество осадков за ноябрь-март – 194 мм.

Климатические параметры теплого периода года:

( средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца (июля) составляет 23,3ºС,

( абсолютный максимальная температура воздуха + 37,0ºС,

( средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца (июля) – 72%,

( количество осадков за апрель-октябрь – 413 мм.

Расчетная температура для проектирования отопления и вентиляции равна – 28ºС. Продолжительность отопительного периода составляет 213 дней. Средняя температура отопительного периода –3,5ºС.

Город Покров расположен в «нормальной» зоне влажности. Среднее количество атмосферных осадков в течении года составляет 607 мм. Снеговой покров устанавливается в конце октября – начале ноября и сходит к 10 - 25 апреля. Толщина снегового покрова составляет в среднем 40 - 45 см. Глубина промерзания грунта в зимний период составляет в среднем 1,6 м.

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – южное.

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – 4,5 м.

Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха ниже 8ºС – 3,4 м.

Преобладающее направление ветра за июнь-август – северное.

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль – 3,3 м.

Скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышение которой составляет менее 5% – 7,5 м/сек.

Преобладают ветра западного и юго-западного направлений.

Наиболее неблагоприятные условия для рассеивания вредных веществ в атмосфере создаются летом с июня по сентябрь, когда отмечается минимум слабых скоростей ветра.

Заметное влияние на температурный режим территории оказывают воздушные массы. Районный коэффициент «А», зависящий от температурной стратификации атмосферы, равен 140.

# ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ПОКРОВ»

## Описание используемых методов и средств получения исходной информации

Исходная информация для разработки комплексной схемы организации дорожного движения на территории муниципального образования «Город Покров» получена из следующих источников:

- Исходная информация, полученная от заказчика, согласно примерного перечня исходной информации, необходимой для разработки документации по ОДД, установленного приказом Министерства транспорта РФ от 17.03.2015 № 43 (ред. от 29.07.2016) «Об утверждении Правил подготовки проектов и схем организации дорожного движения».

- Данные полученные из общедоступных официальных интернет источников.

## Результаты анализа организационной деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления по ОДД

1.2.1. Содержание организационной деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления по организации дорожного движения

Согласно Концепции проекта Федерального закона «Об организации дорожного движения и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (разработчик Проекта – Министерство транспорта РФ), организационная деятельность органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления по организации дорожного движения должна включать в себя:

- реализацию региональной и муниципальной политики в области организации дорожного движения на территории муниципального образования;

- организацию и мониторинг дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, а также местного значения, расположенных в границах муниципальных образований, за исключением автомобильных дорог федерального значения;

- ведение учета основных параметров дорожного движения на территории муниципальных образований;

- содержание технических средств организации дорожного движения (ТСОДД) на автомобильных дорогах;

- ведение реестра парковок общего пользования на территориях муниципальных образований.

Целью государственной политики в сфере организации дорожного движения (ОДД) является достижение высоких стандартов качества жизни населения и обслуживания экономики за счет эффективного и качественного удовлетворения транспортного спроса при условии одновременной минимизации всех видов, сопутствующих социальных, экономических и экологических издержек.

Целью государственного регулирования в сфере организации дорожного движения и развития территориальных транспортных систем является создание правовых, экономических и технических условий для обеспечения надежного и безопасного движения транспортных средств и пешеходов.

Государственная политика в сфере организации дорожного движения включает в себя следующие направления:

- совершенствование территориального и территориально-транспортного планирования;

- развитие улично-дорожных сетей;

- модернизация общественного пассажирского транспорта;

- организация парковочного пространства и парковочная политика;

- введение приоритетов в управлении движением автотранспорта;

- совершенствование инженерных средств и методов организации дорожного движения;

- оптимизация работы грузового автомобильного транспорта;

- формирование новых стереотипов транспортного поведения населения;

- поощрение современных форм организации различных видов трудовой деятельности, сокращающих транспортный спрос населения и общественные транспортные издержки для государства.

Ведущая роль в регламентации общественных отношений в области организации дорожного движения принадлежит Федеральному закону № 196- ФЗ «О безопасности дорожного движения», который определяет понятие «организация дорожного движения» как комплекс организационно-правовых, организационно-технических мероприятий и распорядительных действий по управлению движением на дорогах. Этот закон не регулирует всего круга вопросов, связанных с организацией дорожного движения в предложенном толковании, а ограничивается вопросами обеспечения безопасности дорожного движения без установления целевых ориентиров этой деятельности.

Действующее законодательство, в том числе федеральные законы № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительный кодекс и Земельный кодекс, не позволяют чётко распределять обязанности и ответственность субъектов организации дорожного движения на всех уровнях, установить их функциональные связи, координировать их деятельность, рационально планировать осуществление комплексных мероприятий в данной сфере. Таким образом, местные власти, уполномоченные Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заниматься вопросами муниципального дорожного строительства, содержанием объектов транспортной инфраструктуры, а также созданием условий для предоставления транспортных услуг населению и организации его транспортного обслуживания, остаются один на один с проблемами, порождёнными перегруженностью улично-дорожных сетей. При этом, за редким исключением, они не располагают ни правовыми, ни институциональными, ни финансовыми, ни методическими, ни кадровыми ресурсами.

С учетом действующего законодательства задачи деятельности по ОДД фактически распределены между уровнями управления следующим образом:

- федеральный уровень:

- разработка новых правовых документов, регулирующих деятельность в сфере транспортного планирования, управления транспортным спросом и организации дорожного движения;

- разработка нормативных документов, методических рекомендаций и руководств по формированию и реализации планов и программ в сфере транспортного планирования, управления транспортным спросом и организации дорожного движения, на местном уровне;

- обеспечение соответствия деятельности местных властей в данной сфере принципам государственной политики средствами экспертизы, надзора и контроля.

- региональный уровень:

- обеспечение и регулирование взаимодействия властей муниципальных образований, входящих в состав региона, при разработке и реализации планов и программ управления транспортным спросом и организации дорожного движения местного уровня;

- согласование конкретных мероприятий по управлению транспортным спросом и организации дорожного движения, проводимых местными властями, в случае если эти мероприятия затрагивают дорожную сеть регионального значения.

- местный уровень:

- разработка программ комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) и комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) в составе документов территориального планирования, на основе принципов государственной политики в данной сфере;

- разработка и реализация программ мероприятий по управлению транспортным спросом и организации дорожного движения на основе принятых документов территориального планирования и планировки территории.

Так, согласно Устава муниципального образования «Город Покров» к вопросам местного значения МО «Город Покров» относятся:

1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах МО «Город Покров» и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах МО «Город Покров», а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах МО «Город Покров».

## Результаты анализа нормативного правового и информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД

В настоящее время в Российской Федерации основным и единственным специальным законодательным актом в сфере регулирования организации дорожного движения является Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (далее – Федеральный закон № 196-ФЗ), который определяет правовые основы обеспечения безопасности дорожного движения на территории Российской Федерации и обеспечивает правовую охрану жизни, здоровья и имущества граждан, защиту их прав и законных интересов, а также защиту интересов общества и государства путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий. В то же время положения Федерального закона № 196-ФЗ нацелены исключительно на обеспечение безопасности дорожного движения и не создают необходимой правовой основы для организации эффективного и бесперебойного движения транспортных и пешеходных потоков по дорогам. Данный закон являясь, по сути, основным законодательным актом, регулирующим вопросы организации дорожного движения, тем не менее, не определяет организацию дорожного движения как самостоятельный объект правового регулирования, не закрепляет и основную цель этой деятельности – обеспечение условий для безопасного, эффективного (бесперебойного) дорожного движения.

Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 257-ФЗ) работы по организации дорожного движения отнесены к содержанию автомобильных дорог, т.е. рассматривается как часть исключительно дорожной деятельности. В тоже время, вопросы обеспечения пропускной способности дорог этим законом не регулируются и соответствующие цели не ставятся.

На подзаконном уровне дорожное движение регулируется Правилами дорожного движения Российской Федерации (утверждены постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090) (далее – Правила дорожного движения), а также иными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Минтранса России, МВД России, других органов государственной власти, которые в той или иной степени затрагивают вопросы правового регулирования движения по дорогам.

Проведенный анализ российского законодательства показывает, что на федеральном уровне организация дорожного движения в настоящее время регулируется, в первую очередь, как составная часть деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения. При этом и организация дорожного движения, и сама деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения, Федеральным законом № 257-ФЗ включены в дорожную деятельность.

Таким образом, если правовое регулирование в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в Российской Федерации достаточно детализировано и в основном соответствует международным правовым принципам в сфере дорожного движения, то отношения в сфере организации дорожного движения остаются без надлежащей законодательной основы, уступают по степени детализации и кругу регулируемых вопросов законам иных государств, регулирующих дорожное движение.

На основании анализа статьи 5 и части первой статьи 6 Федерального закона № 196-ФЗ с учетом иных его положений и других действующих законодательных актов, регламентирующих вопросы обеспечения безопасности дорожного движения, следует сделать вывод, что Федеральный закон № 196-ФЗ не устанавливает четких границ компетенции Российской Федерации в сфере осуществления деятельности по организации дорожного движения.

Определяя предметы ведения Российской Федерации в области обеспечения безопасности дорожного движения, Федеральный закон № 196-ФЗ прямо не указывает среди них осуществление деятельности по организации дорожного движения.

Федеральным законом № 196-ФЗ в редакции Федерального закона от 11.07.2011 № 192-ФЗ определена общая норма, относящая к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области обеспечения безопасности дорожного движения осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения при осуществлении дорожной деятельности.

В целях эффективного разграничения полномочий в области организации дорожного движения между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления разграничение компетенции должно определяться посредством установления исчерпывающего перечня вопросов, закрепляемых за Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления.

Существенным правовым пробелом является и то обстоятельство, что на законодательном уровне не содержится четкой системы разграничения ответственности и полномочий государственных органов исполнительной власти в области организации дорожного движения.

В настоящее время за выработку государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере организации дорожного движения отвечает Министерство транспорта Российской Федерации. В то же время ГИБДД МВД России является единственным органом, осуществляющим комплексное воздействие практически на все элементы деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения. В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» на полицию возложены прямые обязанности по обеспечению безопасности дорожного движения и регулированию дорожного движения. Указом Президента РФ от 15.06.1998 № 711 установлены следующие обязанности ГИБДД МВД России: регулирование дорожного движения, в том числе с использованием технических средств и автоматизированных систем, обеспечение организации движения транспортных средств и пешеходов в местах проведения аварийно-спасательных работ и массовых мероприятий. При этом ГИБДД МВД России, однако, не является тем органом, на котором лежит непосредственная ответственность за осуществление мероприятий по организации дорожного движения в целях повышения пропускной способности дорог.

Кроме того, анализ законодательства в смежных областях деятельности показал, что недостаточно урегулирован вопрос планирования в сфере организации дорожного движения на стадиях градостроительного проектирования, что представляется весьма важным с точки зрения эффективности обеспечения бесперебойного и безопасного дорожного движения, особенно, в крупных населенных пунктах.

Таким образом, действующая в Российской Федерации правовая база в сфере организации дорожного движения и смежных областях деятельности не позволяет чётко распределить обязанности и ответственность субъектов организации дорожного движения на всех уровнях, установить их функциональные связи, координировать их деятельность, рационально планировать осуществление комплексных мероприятий в данной сфере.

В целях активизации и повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере организации дорожного движения, в последнее время был издан ряд подзаконных актов:

- Поручение Президента РФ № Пр-637, данное на заседании Президиума Госсовета РФ по вопросам безопасности дорожного движения, состоявшегося 14 марта 2016 года в г. Ярославле, согласно пункту «4б» которого органам местного самоуправления РФ предписано в срок до 1 декабря 2018 года разработать КСОДД на территориях муниципальных образований;

- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17 марта 2015 года № 43 «Об утверждении Правил подготовки проектов и схем дорожного движения»;

- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26 мая 2016 года № 131 «Об утверждении порядка осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Информационное обеспечение деятельности местных органов власти в сфере организации дорожного движения условно можно разделить на два блока:

- организационно-технический, предназначенный для информирования участников дорожного движения об изменениях в установленной схеме организации дорожного движения на территории муниципального образования «Город Покров», вводимых на временной основе в целях обеспечения безопасного проведения различных мероприятий;

- обще-информационный, предназначенный для ознакомления населения города о состоянии, проблемах и перспективах развития транспортной системы муниципального образования «Город Покров», включающий в себя отчеты, доклады органов местного самоуправления по данной тематике, аналитические и справочные материалы, форумы и т.п.

Одним из передовых способов информирования граждан, как в крупных городах России, так и за рубежом, является создание информационных порталов и разработка специальных мобильных приложений. Данные системы позволяют не только информировать граждан о происходящих изменениях, но и обеспечивать «обратную связь» с населением путем анализа обращений и предложений граждан, изучения общественного мнения, проведения социологических опросов среди жителей.

Информирование об изменении существующих положений выполняется также с помощью информационных стендов, располагающихся на территории муниципального образования и путем размещения информации на официальных информационных ресурсах органов местного самоуправления муниципального образования «Город Покров».

Использование средств теле- и радиовещания позволяет своевременно оповещать граждан об изменениях в организации дорожного движения и иных действиях органов местного самоуправления в сфере ОДД. Данный способ информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД характеризуется наибольшим охватом по сравнению с другими информационными ресурсами.

Обо всех изменениях существующих положений можно узнать на официальном сайте Администрации муниципального образования «Город Покров».

Таким образом, система информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления в сфере организации дорожного движения отвечает общепринятым нормам информирования населения.

## Результаты анализа имеющихся документов территориального планирования и документации по планировке территории, документов стратегического планирования

В соответствии с передовыми тенденциями в области организации дорожного движения документацией по организации дорожного движения являются комплексные схемы организации дорожного движения и (или) проекты организации дорожного движения. Документация по организации дорожного движения разрабатывается на основе документов территориального планирования, документации по планировке территорий, подготовка и утверждение которых осуществляются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований (при их наличии), долгосрочных целевых программ, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов, поселений, материалов инженерных изысканий, результатов исследования существующих и прогнозируемых параметров дорожного движения, статистической информации.

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 23.04.2018) документами территориального планирования муниципальных образований являются:

- генеральные планы поселений; муниципальных районов;

- схемы территориального планирования (СТП).

Документы территориального планирования муниципальных образований устанавливают границы муниципальных образований, размещение объектов местного значения, границы населенных пунктов, границы и параметры функциональных зон (зон, для которых определены границы и функциональное назначение).

Генеральный план города Покров Владимирской области

Для развития транспортной инфраструктуры города Покров проектом Генерального плана предлагается выполнение следующих мероприятий:

- Строительство южного обхода г. Покров. На пересечении автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-7 «Волга» с автомобильной дорогой общего пользования регионального или межмуниципального значения Покров - ст. Покров - Марково и с автодорогой от д. Глубоково до г. Покрова (в границах города) строительство двух путепроводов без организации въездов (съездов) на проектируемую автодорогу.

- Строительство грузовой магистрали по южной границе Центрального района города, по которой предусматривается пропуск внутригородского грузового транспорта минуя жилую застройку и центр города, с выходом на существующую автомобильную дорогу общего пользования федерального значения М-7 «Волга» за границей городского поселения.

- Реконструкция ряда магистральных улиц с увеличением ширины проезжих частей и тротуаров.

Поскольку, на стадии генерального плана предложения по выбору вариантов обхода имеют рекомендательный характер, окончательный выбор направления трассы обхода может быть решен только при разработке соответствующей проектно-сметной документации (ТЭО или ТЭР).

Схема территориального планирования Владимирской области

Схема территориального планирования Владимирской области утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 20.01.2012 № 41 «Об утверждении схемы территориального планирования Владимирской области».

В проекте «Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года» с 2016 по 2030 годы намечается строительство скоростной платной автодороги в рамках МТК в направлении Москва – Нижний Новгород.

По предварительным проработкам трасса скоростной автодороги проходит на участке от границы Московской области с обходом г. Покров и далее севернее существующей автодороги до г. Владимир с выходом на южный обход города, далее южнее существующей дороги. Указанная дорога входит в систему намечаемых на федеральном уровне скоростных дорог на платной основе. К трассе предъявляются повышенные требования по обеспечению техническими средствами скоростного и безопасного режима. Развязки движения на дороге должны быть осуществлены в разных уровнях.

Проектируемая местная опорная автодорожная сеть охватывает значительные территории внутри Владимирской области, направлена на обеспечение устойчивой транспортной доступности населенных пунктов, путем образования дублирующих направлений и замкнутых систем, осуществляющих выходы на дороги федерального и регионального значений. Трассы автодорог предлагаются в основном с использованием участков существующих автодорог, со строительством отдельных вставок и обходов населенных пунктов, а также с целью спрямления трасс. К таким дорогам относятся следующие:

- Покров - Мячиково - Конышево - Кольчугино.

Схема территориального планирования муниципального образования «Петушинский район» Владимирской области

Схема территориального планирования муниципального образования «Петушинский район» Владимирской области утверждена решением Совета народных депутатов Петушинского района Владимирской области от 20 сентября 2012 г. №91/9 (с изменениями).

В рамках реализации «Схемы территориального планирования Петушинского района» планируется реализация следующих мероприятий:

- Строительство обхода автомобильной дорогой М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа города Покров.

Это мероприятие поспособствует улучшению экологического состояния города Покров. К тому же растущие размеры автомобильного движения на данном направлении требуют дальнейшего развития автомобильной дороги федерального значения, что в условиях существующей застройки города невозможно.

В настоящем проекте выбрана предварительная трассировка обходной дороги, которая в дальнейшем должна быть доработана и откорректирована специальными структурами по проектированию автомобильных дорог.

- В целях укрепления опорной сети автомобильных дорог, сокращения перепробега автомобильного транспорта и создание надежных связей с приграничными районами по автомобильным дорогам с твердым покрытием предлагается:

- Реконструкция автомобильных дорог:

- Покров - Новоселово - Киржач;

- Покров - Головино - Мячиково - граница с Кольчугинским районом.

- Оборудование современного сервисного центра обслуживания автомобилей (ремонт, автомойка, диагностика) в г. Покров.

- Развитие пассажирского сообщения:

- развитие маршрутной сети общественного пассажирского транспорта на автомобильных дорогах межмуниципального и муниципального значений;

- интенсификация движения автобусных маршрутов;

- оборудование  павильонов для ожидания автобусов;

- обновление парка автобусов.

- В целях более полного обеспечения населения Петушинского района сервисными центрами и АЗС предлагается:

- размещение автозаправочных станций, автогазозаправочных станций и станций технического обслуживания на автомобильной дороге федерального значения М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа;

- оборудование автодорог регионального или межмуниципального значения недостающими дорожными знаками, сигнальными столбиками и съездами с твердым покрытием.

- Поскольку Петушинский район характеризуется одними из самых высоких в области уровнем аварийности, профилактике ДТП необходимо уделить особое внимание.

Проектом предусматривается:

- проведение профилактики ДТП среди водителей и пешеходов (проведение в школах занятий по правилам дорожного движения, чтение лекций для  начинающих водителей и водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения);

- оборудование очагов аварийности камерами наблюдения;

- установка в местах концентрации ДТП дополнительных дорожных знаков, светофоров и «лежачих полицейских».

В целях проведения анализа документов стратегического планирования в части, касающейся муниципального образования «Город Покров», были рассмотрены соответствующие нормативные акты федерального, регионального и местного уровня.

Стратегическое планирование в Российской Федерации (далее – стратегическое планирование) осуществляется на основании норм Федерального закона от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О стратегическом планировании в Российской Федерации» на федеральном уровне, уровне субъектов Российской Федерации и уровне муниципальных образований.

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования относятся:

- определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и социально-экономического развития муниципальных образований, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;

- разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления;

- мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования, утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления;

- иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами.

Основным стратегическим документом, который определяет направление развития всего транспортного комплекса страны, является «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года» (утверждена распоряжением Правительства РФ от 22.11.2008 г. № 1734-р (ред. от 12.05.2018)).

Главная задача государства в сфере функционирования и развития транспортной системы России – создание условий для экономического роста, повышение конкурентоспособности национальной экономики и качества жизни населения через доступ к безопасным и качественным транспортным услугам, превращение географических особенностей России в ее конкурентное преимущество.

Цели Транспортной стратегии:

- формирование единого транспортного пространства России на базе сбалансированного опережающего развития эффективной транспортной инфраструктуры;

- обеспечение доступности и качества транспортно-логистических услуг в области грузовых перевозок на уровне потребностей развития экономики страны;

- обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами;

- интеграция в мировое транспортное пространство, реализация транзитного потенциала страны;

- повышение уровня безопасности транспортной системы;

- снижение негативного воздействия транспортной системы на окружающую среду.

«Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (утверждена распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 10.02.2017)) – это национальная социально-политическая государственная концепция, целью которой является проведение комплекса мероприятий по улучшению уровня жизни граждан страны, укреплению системы обороны, развития и унификаций экономических методов производства.

Цель разработки «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (Концепции) – определение путей и способов обеспечения в долгосрочной перспективе устойчивого повышения благосостояния российских граждан, национальной безопасности, динамического развития экономики, укрепления позиций России в мировом сообществе.

В соответствии с этой целью в Концепции сформулированы:

- основные направления долгосрочного социально-экономического развития страны с учетом вызовов предстоящего периода;

- стратегия достижения поставленных целей, включая способы, направления и этапы;

- формы и механизмы стратегического партнерства государства, бизнеса и общества;

- цели, целевые индикаторы, приоритеты и основные задачи долгосрочной государственной политики в социальной сфере, в сфере науки и технологий, а также структурных преобразований в экономике;

- цели и приоритеты внешнеэкономической политики;

- параметры пространственного развития российской экономики, цели и задачи территориального развития.

## Описание основных элементов дорог, их пересечений и примыканий, включая геометрические параметры элементов дороги, транспортно-эксплуатационные характеристики

«Дорога» – обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспорта средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну и несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии. К дорогам относят улицы, проспекты, магистрали, грунтовые, лесные и полевые пути, а также те, которые могут использоваться для движения только зимой (например, ледовые переправы, зимники). Основное назначение дороги – обеспечить движение транспорта и пешеходов.

«Тротуар» – элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном. Вне населенного пункта чаще всего вместо тротуара устраивают обочины. Они предназначены для пешеходов. Велосипедам, мопедам, гужевым повозкам (саней), верховым и вьючным животным разрешено движение по обочинам, если оно не создает помех пешеходам. Движение прочего транспорта по обочинам запрещено, кроме случаев, указанных в пп. 9.9 и 12.1 Правил.

«Проезжая часть» – элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортных средств. Трамвайные пути не относятся к проезжей части дороги, а являются ее границей. Однако, в ряде случаев, выезд безрельсового транспорта на трамвайные пути попутного направления, расположенные на одном уровне с проезжей частью, не является нарушением (пп. 8.5 и 9.6 Правил).

«Разделительная полоса» – конструктивно выделенный элемент дороги, разделяющий смежные проезжие части и не предназначенный для движения или остановки безрельсовых транспортных средств и пешеходов. Разделительная полоса почти всегда приподнята над проезжей частью и чаще всего окаймлена бордюрным камнем. Достаточно часто на разделительной полосе размещают газоны, а иногда и трамвайные пути. Трамвайные пути, расположенные на разделительной полосе, использовать для движения безрельсового транспорта не допускается.

«Полоса движения» – любая из продольных полос проезжей части, обозначенная или не обозначенная разметкой и имеющая ширину, достаточную для движения автомобилей в один ряд. Полоса движения предназначена для движения автомобилей в один ряд (друг за другом). Мотоциклы могут двигаться по одной полосе и в несколько рядов, так как их ширина не принимается в расчет при определении количества полос на дороге. Если разметка не видна или отсутствует и нет знаков 5.15.1, 5.15.2, 5.15.7, 5.15.8, то количество полос для движения, в соответствии с п. 9.1 Правил, определяется габаритными размерами автомобилей с учетом безопасного бокового интервала между ними. При этом стороной, предназначенной для встречного движения, считается половина проезжей части, расположенная слева.

«Пешеходный переход» – участок проезжей части, обозначенный знаками 5.19.1, 5.19.2 и (или) разметкой 1.14.1; 1.14.2 и выделенный для движения пешеходов через дорогу. При отсутствии разметки ширина пешеходного перехода определяется расстоянием между знаками 5.19.1 и 5.19.2.

«Прилегающая территория» – территория, непосредственно прилегающая к дороге и не преданная для сквозного движения транспортных средств (дворы, жилые массивы, автостоянки, АЗС, предприятия и тому подобное). Въезды на прилегающие территории не считаются перекрестками. Следовательно, в таких местах дорожные знаки, требования которых распространяются до ближайшего перекрестка, своего действия не прекращают.

Город Покров расположен на автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа l-Б технической категории, которая проходит в черте города по ул. Ленина. На всем протяжении данная улица функционирует как городская магистраль, т.е. внутригородской транспорт имеет выход на автомобильную дорогу общего пользования федерального значения М-7 «Волга». Ширина улицы в красных линиях 30 - 66 м. Автомобильная дорога делит город на две части: северную и южную. В северной части размещена жилая застройка с общественными зданиями и комплексами, а в южной помимо жилой застройки находится основная часть производственных и коммунально - складских предприятий и железнодорожная станция.

С севера подходит к городу и вливается в него по улице К. Либкнехта дорога регионального или межмуниципального значения «Покров-Новоселово-Киржач», имеющая участки III и IV технической категории. Протяженность дороги 33,6 км (в том числе в границах района 16,6 км), ширина земляного полотна 12 м, ширина проезжей части - 6 м.

Общая характеристика дорожной сети на территории муниципального образования «Город Покров» представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Основные характеристики протяженность дорог

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность автомобильных дорог | км | 55,39 |
| 2 | Федерального значения | км | 3,89 |
| 3 | Регионального значения | км | - |
| 4 | Межмуниципального значения | км | 1,2 |
| 5 | Местного значения | км | 50,3 |

Список дорог федерального значения, проходящих в границах муниципального образования «Город Покров» представлен в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Наименование дороги (направления) | Протяженность в границах МО, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- |
| Автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-7 «Волга» | 3,89 | Асфальто-бетонное |

Список дорог межмуниципального значения, проходящих в границах муниципального образования «Город Покров» представлен в таблице 1.3.

Таблица 1.3

| Наименование дороги (направления) | Протяженность в границах МО, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- |
| ул. Карла Либкнехта от М-7 до стройматериалов, параллельно Больничному проезду, г. Покров | 1,2 | Асфальто-бетонное |

Улично-дорожная сеть представлена дорогами разного уровня.

Внешний автотранспорт (транзит) проходит по главной улице города (ул. Ленина) и оказывает крайне негативное влияние как на прилегающую застройку, так и на весь город.

Основу улично-дорожной сети города составляют:

- створ ул. Ленина, являющийся главной улицей города и одновременно участком маршрута «Золотое кольцо России» и федеральной автодороги М7 «Волга»;

- ул. К. Либкнехта, являющаяся в границах города продолжением автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения «Покров - Новоселово - Киржач»;

- ул. Герасимова - ул. Ф. Штольверка, связывающая автомобильную дорогу общего пользования федерального значения М-7 «Волга», центр города, и в целом всю селитебную часть города с промышленной зоной и с железнодорожным вокзалом. Имеет внешний выход на д. Марково.

Центр города исторически сложился на пересечении главной широтной и меридиальной осей (ул. Ленина и ул. К. Либкнехта).

Историческое ядро составляют 6 кварталов по ул. Ленина (от правого берега р. Шитка до Больничного проезда) с комплексом памятников архитектуры и градостроительства: Покровской церкви, Троицкого собора (сохранился основной объем), а также рядовая застройка по ул. Ленина с несколькими памятниками истории, градостроительства и архитектуры.

Остальные улицы и дороги – местного значения, образуют, в основном мелкие прямоугольные кварталы. По магистральным улицам проходят потоки всех видов транспорта. Выделенных путей для пропуска грузового транспорта в городе нет. Грузовой транспорт пропускается через жилую застройку и центр города. Данная ситуация вызвана тем, что в южной части города, где расположена основная производственно-коммунальная зона нет периферийных по отношению к жилой застройке дорог для пропуска грузового транспорта.

Центральные улицы имеют достаточную ширину, хорошее покрытие, асфальтированную пешеходную часть тротуаров. В отдаленных от центра районах проездов недостаточно, и они не благоустроенны.

Существующая сеть улиц и дорог поселения связывает между собой центр и все жилые и промышленные районы города.

Таблица 1.4

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Покров»

| № п/п | Идентификационные номера автомобильных дорог | Наименование автомобильных дорог | Местоположение (начальная и конечная точки) | Протяженность, км | Категории автомобильной дороги | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17 246 520 ОП МП-01 | ул. Антониева | от Автомагистрали М-7 «Волга» (Стройматериалы) до ул. Совхозная, г. Покров | 0,2 | IV | Грунтовое |
| 2 | 17 246 520 ОП МП-02 | ул. Антонова | от д. 1 до 26 по ул. Антонова (проходит через ул. Ямбургская), микрорайон «Снегири»-2, г. Покров | 0,81 | V | ж/б плиты |
| 3 | 17 246 520 ОП МП-03 | ул. Бабушкина | от д. 149А по ул. Ленина до д. 21 по ул. Бабушкина, от д. 16А до поворота на ул. Октябрьская, от д. 17 до д. 29 по ул. Бабушкина, г. Покров | 0,93 | IV | Щебеночное |
| 4 | 17 246 520 ОП МП-04 | Больничный проезд | от ул. Герасимова (д.30) до д.75 по Больничному проезду (пересечение автодороги по ул. Пролетарская, ул. Быкова, ул. Октябрьская, Автомагистрали М-7«Волга», ул. Советская, ул.III Интернационала), параллельно автодороги по ул. Карла Либкнехта, г. Покров | 2,37 | IV | Асфальтобетонное |
| 5 | 17 246 520 ОП МП-05 | ул. Быкова | от д. 13 до д. 71 по ул. Быкова (пересечение автодороги по Больничному проезду и ул. Герасимова), от д. 71 по ул. Быкова до д. 102 по ул. Пролетарская, параллельно автодороги по ул. Октябрьская, г. Покров | 1,55 | IV | Асфальтобетонное |
| 6 | 17 246 520 ОП МП-06 | ул. Газовиков | от д.8 до 20 по ул. Кольцевая, микрорайон «Снегири»-1, г. Покров | 0,4 | IV | ж/б плиты |
| 7 | 17 246 520 ОП МП-07 | ул. Герасимова | от д. 2 до проезда № 2 (проходит через Автомагистраль М-7«Волга», ул. Октябрьская, ул. Быкова, ул. Пролетарская), г. Покров | 1,37 | IV | Асфальтобетонное |
| 8 | 17 246 520 ОП МП-08 | ул. Заречная | от Автомагистрали М-7 «Волга» до ул. Заречная, д.62, г. Покров | 0,75 | V | Щебеночное |
| 9 | 17 246 520 ОП МП-09 | ул. Зеленая | от д. 24 по ул. III Интернационала до д. 50 ул. Карла Либкнехта, параллельно ул. Луговая, г. Покров | 0,5 | V | Грунтовое |
| 10 | 17 246 520 ОП МП-10 | ул. Испытателей | от ул. Совхозная до ул. Испытателей д. 2, г. Покров | 0,2 | IV | Грунтовое |
| 11 | 17 246 520 ОП МП-11 | ул. III Интернационала | от д.2 до д.83 по ул.III Интернационала (проходит через ул. Карла Либкнехта, Больничный проезд, Райтоповский проезд), параллельно ул. Советская, г. Покров | 2,06 | IV | Асфальтобетонное |
| 12 | 17 246 520 ОП МП-12 | ул. Карла Либкнехта | от Больничного проезда д. 2 до стройматериалов, параллельно Больничному проезду, г. Покров | 2,0 | IV | Асфальтобетонное |
| 13 | 17 246 520 ОП МП-13 | ул. Комсомольская | от ул. Северная д.3 до д. 47 по ул. Комсомольская, г. Покров | 0,5 | IV | Грунтовое |
| 14 | 17 246 520 ОП МП-14 | ул. Кольцевая | от д.1 до 32 по ул. Кольцевая, микрорайон «Снегири»-1, г. Покров | 1,24 | IV | ж/б плиты |
| 15 | 17 246 520 ОП МП-15 | ул. Колчина | от д. 1 до 30 по ул. Колчина (проходит через ул. Ямбургская), микрорайон «Снегири»-2, г. Покров | 0,7 | V | ж/б плиты |
| 16 | 17 246 520 ОП МП-16 | ул. Ленина-1 | по четной стороне от ДСУ до поворота на п. Введенский | 3,89 | V | Асфальтобетонное |
| 17 | 17 246 520 ОП МП-17 | ул. Ленина-2 | по нечетной стороне от поворота на ул. Цветочная до автозаправки Лукойл г. Покров | 3,18 | V | Асфальтобетонное |
| 18 | 17 246 520 ОП МП-18 | ул. Луговая | от д. 18 по ул. III Интернационала до д. 17 по ул. Луговая, параллельно ул. Карла Либкнехта, г. Покров | 0,3 | V | Грунтовое |
| 19 | 17 246 520 ОП МП-19 | ул. Малая Поляна | от пересечения ул. Быкова и ул. Пролетарская до ул. Малая Поляна 104 (Горгаз) | 0,3 | IV | Щебеночное |
| 20 | 17 246 520 ОП МП-20 | ул. Октябрьская | от д. 1 по ул. Октябрьская до автомобильной дороги М-7 «Волга» (проходит через ул. Герасимова, ул. Карла Либкнехта, Больничный проезд) параллельно ул. Пролетарской, г. Покров | 2,50 | IV | Асфальтобетонное |
| 21 | 17 246 520 ОП МП-21 | ул. Первомайская | от д. 1 до 73 по ул. Первомайская (проходит через Райтоповский проезд), г. Покров | 0,87 | V | Асфальтобетонное Грунтовое |
| 22 | 17 246 520 ОП МП-22 | ул. Пионерская | от ул. Северная д. 7 до д. 26 по ул. Пионерская, параллельно ул. Комсомольская, г. Покров | 0,58 | IV | Грунтовое |
| 23 | 17 246 520 ОП МП-23 | ул. Пролетарская | от д. 1 по ул. Пролетарская до д. 84 по ул. Пролетарская (проходит через ул. Герасимова, ул. Карла Либкнехта, Больничный проезд), параллельно ул. Октябрьская, г. Покров | 1,6 | IV | Асфальтобетонное |
| 24 | 17 246 520 ОП МП-24 | Пролетарский проезд | от д. 1 до поворота на ул. Быкова | 0,25 | V | Грунтовое |
| 25 | 17 246 520 ОП МП-25 | Райтоповский проезд | от д. 102 по ул. Октябрьская до Автомагистрали М-7 «Волга», от Автомагистрали М-7 «Волга» до д.68 по ул. III Интернационала, г. Покров | 0,62 | IV | Асфальтобетонное |
| 26 | 17 246 520 ОП МП-26 | ул. Северная | от ул. Карла Либкнехта до д. 40 по ул. Северная, г. Покров | 0,76 | V | Асфальтобетонное Грунтовое |
| 27 | 17 246 520 ОП МП-27 | ул. Слободская | от ул. Ленина д. 7 до ул. Совхозная, параллельно ул. Антониева, г. Покров | 0,2 | V | Грунтовое |
| 28 | 17 246 520 ОП МП-28 | ул. Советская | от ул. Герасимова д. 5 до ул. Школьный проезд д.1 (проходит через ул. Карла Либкнехта, Больничный проезд), параллельно ул. III Интернационала, г. Покров | 2,0 | IV | Асфальтобетонное |
| 29 | 17 246 520 ОП МП-29 | ул. Снегирева | от д. 1 до 30 по ул. Снегирева (проходит через ул. Ямбургская), микрорайон «Снегири»-2, г. Покров | 0,7 | V | ж/б плиты |
| 30 | 17 246 520 ОП МП-30 | ул. Солнечная | от д. 1 до д. 21 по ул. Солнечная, микрорайон «Снегири»-2, г. Покров | 0,4 | V | ж/б плиты |
| 31 | 17 246 520 ОП МП-31 | ул. Совхозная | от д. 1 до д. 20 по ул. Совхозная, г. Покров | 1,05 | IV | Грунтовое |
| 32 | 17 246 520 ОП МП-32 | Спортивный проезд | от д. 59 по ул. III Интернационала до д.1 по Спортивному проезду, г. Покров | 0,2 | IV | Асфальтобетонное |
| 33 | 17 246 520 ОП МП-33 | ул. Фейгина | от ул. Герасимова до д. 21Б по ул. Герасимова и от д. 1 до д. 22 по ул. Фейгина, г. Покров | 0,45 | V | Асфальтобетонное Грунтовое |
| 34 | 17 246 520 ОП МП-34 | ул. Франца Штольверка | от д. 39 по ул. Герасимова до д. 18 по ул. Франца Штольверка, г. Покров | 1,96 | IV | Асфальтобетонное |
| 35 | 17 246 520 ОП МП-35 | ул. Цветочная | от Автомагистрали М-7 «Волга» до ул. Цветочная д. 1, параллельно ул. Слободская, г. Покров | 0,2 | V | Щебеночное |
| 36 | 17 246 520 ОП МП-36 | ул. Школьный проезд | от Автомагистрали М-7 «Волга» до д. 6 по Школьному проезду, г. Покров | 0,25 | IV | Асфальтобетонное |
| 37 | 17 246 520 ОП МП-37 | ул. Ямбургская | от ул. Франца Штольверка до д. 82 по ул. Колчина, микрорайон «Снегири»-1, г. Покров | 0,46 | IV | ж/б плиты |
| 38 | 17 246 520 ОП МП-38 | Проезд № 1 | от д. 83 по ул. III Интернационала до автомобильной дороги на п. Введенский, г. Покров | 1,32 | V | Асфальтобетонное |
| 39 | 17 246 520 ОП МП-39 | Проезд № 2 | от ул. Герасимова (проходит по границе СНТ «Исытателей-1», СНТ «Испытателей-2», СНТ «Строитель-3», СНТ «Покровчанин», СНТ «Контакт» ) до Глубоковского карьера, г. Покров | 2,56 | IV | Грунтовое |
| 40 | 17 246 520 ОП МП-40 | Проезд № 3 | от ул. Франца Штольверка до д. 22. по ул. Колчина, г. Покров | 0,2 | V | Грунтовое |
| 41 | 17 246 520 ОП МП-41 | Проезд № 4 | от ул. III Интернационала до озера Черное, г. Покров | 1,2 | V | Асфальтобетонное |
| 42 | 17 246 520 ОП МП-42 | Проезд № 5 | от д. 149 по ул. Октябрьская до границы территории Нагорного сельского поселения (направление на закрытый полигон твердых бытовых отходов) | 1,6 | IV | Грунтовое |
| 43 | 17 246 520 ОП МП-43 | Проезд № 6 | от ул. Франца Штольверка до д. 31 по ул. Ленина, г. Покров | 1,1 | V | Грунтовое |
| 44 | 17 246 520 ОП МП-44 | Проезд № 7 | от д. 2 по Больничному проезду до д. 6 по ул. Карла Либкнехта, г. Покров | 0,2 | V | Грунтовое |
| 45 | 17 246 520 ОП МП-45 | Проезд № 8 | от д. 4 по ул. Карла Либкнехта до поворота на ул. Герасимова, г. Покров | 0,2 | V | Асфальтобетонное |
| 46 | 17 246 520 ОП МП-46 | Проезд № 9 | от ул. Октябрьская до д. 113 по ул. Октябрьская, г. Покров | 0,2 | IV | Асфальтобетонное |
| 47 | 17 246 520 ОП МП-47 | Проезд № 10 | от ул. III Интернационала до д. 50 по ул. III Интернационала (Покровский детский дом), г. Покров | 0,3 | V | Асфальтобетонное |
| 48 | 17 246 520 ОП МП-48 | Проезд № 11 | от д. 12 по ул. Северная до д. 54А по ул. III Интернационала (Покровский педагогический колледж), г. Покров | 0,3 | V | Асфальтобетонное |
| 49 | 17 246 520 ОП МП-50 | Проезд № 13 | от д. 1 по Спортивному проезду до д. 52А по ул. III Интернационала, г. Покров | 0,2 | V | Грунтовое |
| 50 | 17 246 520 ОП МП-51 | Проезд № 14 | от ул. III Интернационала до д. 3 по Спортивному проезду, г. Покров | 0,37 | V | Асфальтобетонное |
| 51 | 17 246 520 ОП МП-52 | Проезд № 15 | от д. 64Д по ул. III Интернационала до стадиона «Покровский», г. Покров | 0,24 | V | Асфальтобетонное |
| 52 | 17 246 520 ОП МП-53 | Проезд № 16 | от д. 87 по ул. Пролетарская до ул. Октябрьская, г. Покров | 2,1 | V | Грунтовое |
| 53 | 17 246 520 ОП МП-54 | Проезд № 17 | от д. 81 по ул. III Интернационала до Автомагистрали М-7 «Волга», г. Покров | 0,53 | V | Грунтовое |
| 54 | 17 246 520 ОП МП-55 | Проезд № 18 | от Автомагистрали М-7 «Волга» до поворота на ул. Октябрьская в районе д. 149 по ул. Октябрьская, г. Покров | 0,37 | IV | Асфальтобетонное |
| 55 | 17 246 520 ОП МП-56 | Проезд № 19 | от Автомагистрали М-7 «Волга» до д. 132 по ул. Октябрьская, г. Покров | 0,25 | V | Асфальтобетонное |
| 56 | 17 246 520 ОП МП-57 | Проезд № 20 | от Автомагистрали М-7 «Волга» до а/д на городскую свалку, г. Покров | 0,5 | V | Грунтовое |
| 57 | 17 246 520 ОП МП-58 | Проезд № 21 | от д. 30А по ул. Карла Либкнехта до поворота ул. Герасимова, в районе д. 7 по ул. Герасимова | 0,25 | V | Асфальтобетонное |
| 58 | 17 246 520 ОП МП-59 | Проезд № 22 | от Автомагистрали М-7 «Волга» до д. 190А по ул. Ленина, г. Покров | 0,2 | V | Грунтовое |
| 59 | 17 246 520 ОП МП-60 | Проезд № 23 | от Автомагистрали М-7 «Волга» до д. 206С1 по ул. Ленина, г. Покров | 0,14 | V | Щебеночное |
| 60 | 17 246 520 ОП МП-61 | Проезд № 25 | от ул. Октябрьская (Покровская тюрьма № 1) до д.71 по ул. Быкова, г. Покров | 0,15 | V | Грунтовое |
| 61 | 17 246 520 ОП МП-62 | Проезд № 26 | от МДОУ «Детский сад № 6» - «Лесная сказка» до земельного участка № 84 СНТ «Березка» | 1,58 | V | ж/б плиты |
| 62 | 17 246 520 ОП МП-63 | Проезд № 27 | от Проезда № 5 до въезда в СНТ «Строитель-1», СНТ «Строитель-2» | 0,39 | V | Грунтовое |
| 63 | 17 246 520 ОП МП-64 | Проезд № 28 | от Проезда № 27 до въезда в СНТ «Строитель-3б» | 0,30 | V | Грунтовое |
| 64 | 17 246 520 ОП МП-65 | Проезд № 29 | от Проезда № 5 до въезда в СНТ «Строитель-4» | 0,10 | V | Грунтовое |
| 65 | 17 246 520 ОП МП-66 | Проезд № 30 | от Проезда № 5 до въезда в СНТ «Строитель-3а» | 0,24 | V | Грунтовое |
| 66 | Итого: |  |  | 55,39 |  |  |
|  | в том числе по категориям | IV |  | 29,07 |  |  |
|  | в том числе по категориям | V |  | 26,32 |  |  |

Основными недостатками улично-дорожной сети города являются:

- прохождение автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-7 «Волга» в границах города, непосредственно вдоль кварталов жилой застройки, что вызывает атмосферное и шумовое загрязнение территории, а также повышенную аварийность на пересечении и примыканиях магистральных городских улиц с автомобильной дорогой общего пользования федерального значения М-7 «Волга»;

- прохождение грузового транспорта по центральным улицам города;

- ширина магистральных улиц в красных линиях ниже нормативной, при этом отсутствует реальная возможность для их расширения;

- недостаточно высокий уровень благоустройства улиц.

Соотношение дорог по типам покрытия на территории МО «Город Покров» приведено в таблице 1.5.

Таблица 1.5

Основные характеристики улично-дорожной сети

| Наименование показателя | Количество, км | Состояние | Нуждающиеся в замене, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность улично-дорожной сети с асфальтовым покрытием проезжих частей | 18,6 |  | 5,2 |
| Протяженность улично-дорожной сети с цементобетонным покрытием проезжих частей | - | - | - |
| Протяженность улично-дорожной сети с щебеночным покрытием проезжих частей | 18,2 |  | 18,2 |
| Протяженность улично-дорожной сети с грунтовым покрытием проезжих частей | 18,6 |  | 18,6 |
| Протяженность улично-дорожной сети с песчано-гравийным покрытием проезжих частей | - | - | - |

Мосты, путепроводы, железнодорожные переезды на территории МО «Город Покров» отсутствуют.

## Описание существующей организации движения транспортных средств и пешеходов на территории, в отношении которой осуществляется разработка КСОДД, включая описание организации движения маршрутных транспортных средств, размещения мест для стоянки и остановки транспортных средств, объектов дорожного сервиса

Организация движения транспортных средств

Основными методами организации дорожного движения являются: ограничение скоростного режима, ограничение въезда, запрет движения.

Внешние транспортно-экономические связи города Покров с другими населенными пунктами осуществляются автомобильным (индивидуальным, общественным и грузовым) транспортом.

В пределах города, для перемещения, население активно использует индивидуальный автомобильный и велосипедный транспорт, а также пользуется пешими маршрутами, проходящими по тротуарам и обочинам дорог.

Дорожные обходы территории города Покров отсутствуют.

На территории МО «Город Покров» расположены следующие светофорные объекты:

Таблица 1.6

| Светофор (регулирующий транспортное движение, пешеходное движение) + желтые мигающие | Месторасположение | Количество |
| --- | --- | --- |
| Светофор (регулирующий транспортное движение, пешеходное движение) | М-7 – Школьный проезд | 4 |
| Светофор (регулирующий транспортное движение, пешеходное движение) | М-7 – Больничный проезд | 10 |
| Светофор (регулирующий транспортное движение, пешеходное движение) | М-7 – ул. К. Либкнехта | 12 |
| Светофор (регулирующий транспортное движение, пешеходное движение) | М-7 – ул. Герасимова | 12 |

Рис. 1.1. Месторасположение светофорных объектов на территории МО «Город Покров».

Средства фото/видеофиксации нарушений на территории МО «Город Покров» отсутствуют.

Перечень участков улично-дорожной сети с установленным знаком 3.27 «Остановка запрещена» представлен в таблице 1.7.

Таблица 1.7

| Населенный пункт, наименование улицы | Зона действия (например: на против дома № __, От пересечения с улицей до пересечения с улицей и т.д.) |
| --- | --- |
| г. Покров ул. Советская | д. 46 |
| г. Покров ул. Герасимова | д. 17 |
| г. Покров ул. К. Либкнехта | д. 42 |
| г. Покров Ф. Штольверка | д. 10 |

Перечень участков улично-дорожной сети, на которых запрещено движение грузового транспорта (знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено) представлен в таблице 1.8.

Таблица 1.8

| Населенный пункт, наименование улицы | От пересечения с улицей до пересечения с улицей |
| --- | --- |
| г. Покров ул. Октябрьская | От пересечения с ул. Герасимова до конца улицы Октябрьская |
| г. Покров ул. 3-го Интернационала | От пересечения с ул. К. Либкнехта до конца улицы 3-го Интернационала |
| Планируется – г. Покров, проезд №6 | От ул. Герасимова до М-7 «Волга» |

Перечень участков улично-дорожной сети, на которых организовано одностороннее движение (знак 5.5 «Дорога с односторонним движением») представлен в таблице 1.9.

Таблица 1.9

| Населенный пункт, наименование улицы | От пересечения с улицей до пересечения с улицей |
| --- | --- |
| г. Покров ул. Советская | От пересечения с ул. Больничный проезд, до пересечения с ул. К. Либкнехта |
| г. Покров ул. Первомайская | От пересечения с ул. Райтоповский проезд до пересечения с ул. 3-го Интернационала |
| Планируется – г. Покров, Райтоповский проезд | От пересечения с ул. 3-го Интернационала до М-7 «Волга» |

Организация пешеходного и велосипедного движения

Более 20% людей, ежегодно погибающих на дорогах мира, не являются водителями или пассажирами автомобиля, мотоцикла или велосипеда. Эти люди – пешеходы. Смертность и травматизм среди пешеходов в результате ДТП нередко предотвратимы, и для этого существуют эффективные меры. Однако во многих случаях вопросам безопасности пешеходов все еще не уделяется должное внимание.

Передвижение пешком является основным и наиболее распространенным видом передвижения. Фактически любой маршрут начинается и заканчивается пешей ходьбой. На некоторых маршрутах ходьба является единственным способом передвижения, независимо от того, идет ли речь о дальних походах или о короткой прогулке. На других маршрутах человек может проходить пешком один или несколько отрезков пути – например, добираясь пешком до автобусной остановки и от нее и проезжая на автобусе какое-то расстояние между этими двумя пешеходными участками.

Для движения пешеходов в городе предусмотрены тротуары с капитальным покрытием. Общая протяженность тротуаров составляет 10,704 км. Перечень тротуаров МО «Город Покров» представлен в таблице 1.10.

Таблица 1.10

| Населенный пункт | Наименование улицы | Протяженность, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Покров | ул. Герасимова | 1,487 | Асфальтобетонное |
| г. Покров | ул. К. Либкнехта | 0,701 | Асфальтобетонное |
| г. Покров | Больничный проезд | 0,866 | Асфальтобетонное |
| г. Покров | ул. III Интернационала | 1,626 | Асфальтобетонное |
| г. Покров | Школьный проезд | 0,136 | Асфальтобетонное |
| г. Покров | ул. Советская | 0,598 | Асфальтобетонное |
| г. Покров | ул. Пролетарская | 0,925 | Асфальтобетонное |
| г. Покров | ул. Ленина | 2,474 | Асфальтобетонное |
| г. Покров | ул. Спортивный проезд | 0,600 | Асфальтобетонное |
| г. Покров | ул. Октябрьская | 1,300 | Асфальтобетонное |
| ИТОГО | 10,704 |  |

Количество пешеходных переходов на территории города Покров составляет 34 ед.

Таблица 1.11

| № п/п | Местонахождение |
| --- | --- |
| 1 | ул. Карла Либкнехта 0+948 |
| 2 | ул. Карла Либкнехта 0+710 |
| 3 | ул. Советская 0+225 |
| 4 | ул. Советская 0+410 |
| 5 | ул. Советская 0+815 (нет в дислокации) |
| 6 | ул. III Интернационала 0+410 |
| 7 | ул. III Интернационала 0+500 |
| 8 | ул. III Интернационала 0+625 |
| 9 | ул. III Интернационала 0+760 |
| 10 | ул. III Интернационала 0+860 |
| 11 | ул. III Интернационала 1+150 (нет в дислокации, новый 2019 г.) |
| 12 | ул. III Интернационала 1+450 (нет в дислокации, новый 2019 г.) |
| 13 | ул. III Интернационала 1+900 |
| 14 | ул. Октябрьская 0+210 |
| 15 | ул. Октябрьская 0+490 |
| 16 | ул. Октябрьская 0+690 |
| 17 | ул. Октябрьская 0+915 |
| 18 | ул. Октябрьская 1+590 (нет в дислокации, новый 2019 г.) |
| 19 | ул. Октябрьская 2+430 (нет в дислокации, новый 2019 г.) |
| 20 | Больничный проезд 0+475 (нет в дислокации) |
| 21 | Больничный проезд 0+510 |
| 22 | Больничный проезд 0+725 |
| 23 | Больничный проезд 0+880 |
| 24 | ул. Герасимова 0+050 |
| 25 | ул. Герасимова 0+317 |
| 26 | ул. Герасимова 0+377 |
| 27 | ул. Герасимова 0+428 |
| 28 | ул. Герасимова 0+590 |
| 29 | ул. Герасимова 0+725 |
| 30 | ул. Пролетарская 0+170 |
| 31 | ул. Пролетарская 0+412 |
| 32 | ул. Пролетарская 0+600 нет в дислокации, новый 2019 г.) |
| 33 | Райтоповский проезд 0+010 |
| 34 | ул. Франца Штольверка 0+700 |
| 35 | ул. Франца Штольверка 1+100 (нет в дислокации) |

Велосипедное движение развито слабо, в организованных формах не представлено и отдельной инфраструктуры не имеет. Специально оборудованных веломаршрутов с велодорожками, велополосами, велопарковками и велостоянками на территории города Покров не предусмотрено. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования. Отсутствие велоинфраструктуры вызывает сложности в использовании данного вида транспорта, что приводит к его неэффективному использованию.

Автомобильные дороги в муниципальном образовании «Город Покров» оснащены искусственным освещением, протяженностью 39,3 км.

Организация движения маршрутных транспортных средств

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями.

Пассажирские перевозки по пригородным муниципальным автобусным маршрутам, проходящим по территории города Покров, осуществляют индивидуальные предприниматели Мосягин А. Н. и Ганин С.Л.

Таблица 1.12

Междугородные (внутриобластные) и пригородные (муниципальные и межобластные) автобусные маршруты, проходящие по территории города Покров

| № п/п | Автобусный маршрут | Количество рейсов в день |
| --- | --- | --- |
| Междугородные (внутриобластные) автобусные маршруты |
| 1 | Владимир - Покров | В настоящее время перевозки не осуществляются |
| 2 | Александров - Киржач - Покров | 4 ежедневно |
| Пригородные (межобластные) автобусные маршруты |
| 1 | Покров - Орехово-Зуево | 18 ежедневно |
| Пригородные (муниципальные) автобусные маршруты |
| 1 | Покров - Вольгинский | 68 ежедневно |
| 2 | Покров - Усад | 12 ежедневно |
| 3 | Покров - Головино - Мячиково | 4 ежедневно |
| 4 | Покров - Новоселово | 8 ежедневно |
| 5 | Покров - Сосновый Бор | 10 ежедневно |
| 6 | Покров - Санино | 4 ежедневно |
| 7 | Покров - Марково | 4 ежедневно |
| 8 | Петушки - Покров | 24 ежедневно |
| 9 | Покров - Глубоково | 4 ежедневно |

Перевозка пассажиров в границах города Покров осуществляется автобусами индивидуального предпринимателя Мосягина А.Н. по трем маршрутам.

Перечень общественных маршрутов маршрутных транспортных средств (включая транзитные маршруты) на территории муниципального образования «Город Покров» представлена в таблице 1.13.

Таблица 1.13

| Наименование маршрута | Показатель |
| --- | --- |
|  | Протяженность, км | Количество рейсов в сутки | Вид транспорта |
| Автобусный маршрут № 1 Мотель г. Покров – ж/д станция | 12,4 | 35 | автобус |
| Автобусный маршрут № 2 Райтоп – ж/д станция | 12,4 | -13 | автобус |
| Автобусный маршрут Покров - Введенский | 4,4 | 12 | автобус |

Перечень остановочных пунктов (автовокзалы, остановочные площадки (остановочные павильоны), железнодорожные станции и вокзалы), расположенных на территории МО «Город Покров» представлен в таблице 1.14.

Таблица 1.14

| Наименование | Местонахождение |
| --- | --- |
| Мотель г. Покров | г. Покров ул. Ленина д.181 |
| Райтоп | г. Покров ул. Ленина д.143 |
| Автостанция Покров (старая) | г. Покров ул. Ленина д. 103 «а» |
| Полиция | г. Покров ул. Ленина д. 79 |
| Церковь | г. Покров ул. Герасимова д.6 |
| Магазин-45 | г. Покров ул. Герасимова д. 26 |
| ЗМЗ | г. Покров ул. Ф. Штольверка д. 8 |
| Крафт | г. Покров ул. Ф. Штольверка д. 10 |
| 6-ой склад | г. Покров ул. Ф. Штольверка д. 15 |
| ЖБИ | г. Покров ул. Ф. Штольверка д. 17 |
| Ж/д станция | Старое Перепечено ж/д станция г. Покров |
| Райтоп | г. Покров ул. 3-го Интернационала д. 83 |
| Начальная школа № 2 | г. Покров ул. 3-го Интернационала д. 64 «Б» |
| Кафе Минутка | г. Покров ул. 3-го Интернационала д. 61 |
| Городская больница | г. Покров ул. 3-го Интернационала д. 49 |
| Полиция | г. Покров ул. Ленина д. 79 |
| Церковь | г. Покров ул. Герасимова д.6 |
| Магазин - 45 | г. Покров ул. Герасимова д. 26 |
| ЗМЗ | г. Покров ул. Ф. Штольверка д. 8 |
| Крафт | г. Покров ул. Ф. Штольверка д. 10 |
| 6-ой склад | г. Покров ул. Ф. Штольверка д. 15 |
| ЖБИ | г. Покров ул. Ф. Штольверка д. 17 |
| ж\д станция | Старое Перепечено ж/д станция г. Покров |
| Автостанция | г. Покров ул. Ленина д.181 |
| Райтоп | г. Покров ул. 3-го Интернационала д. 83 |
| пос. Введенский | г. Покров пос. Введенский ул. Зеленая д. 29 |

Рис. 1.2. Месторасположение остановок общественного транспорта на территории МО «Город Покров»

Большинство остановок расположенных в границах дорог местного значения находятся в удовлетворительном состоянии. Существующие параметры остановок общественного транспорта и их техническое оснащение зачастую не соответствуют нормативам по ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования».

Автостанция находится на автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-7 «Волга» на выезде из г. Покрова в Московском направлении в комплексе с мотелем.

Рис.1.3. Расположение автостанции, г. Покров.

Размещение мест стоянки и остановки транспортных средств, объектов дорожного сервиса

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории муниципального образования «Город Покров». Основной прирост этого показателя осуществляется за счет увеличения числа легковых автомобилей находящихся в собственности граждан.

Уровень автомобилизации в городе выше среднего – 194 маш. на 1000 человек. Численность парка автотранспортных средств на начало 2019 г. представлено в таблице 1.15.

Таблица 1.15

| № п/п | Наименование транспорта | на 01.01.2019 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Общее количество |
| 1 | Легковые автомобили | 3227 |
| 2 | Грузовые автомобили | 225 |
| 3 | Мототранспорт | 134 |

Хранение личного авто- и мототранспорта осуществляется на придомовых территориях и в гаражных кооперативах.

Характеристика парковочных мест, расположенных на территории города представлена в таблице 1.16.

Таблица 1.16

| Местоположение | Количество мест |
| --- | --- |
| ул. Герасимова между ул. Октябрьская и ул. Фейгина (магазины «Авиком», «Дикси», Магнит», «Покровчанка», Хлебозавод) | 21 |
| ул. Герасимова д.18 (м-н «Магнит») | 14 |
| ул. Герасимова, д. 92 | 44 |
| ул. Быкова, д. 42 (м-н) | 5 |
| ул. Карла Либкнехта (около Городской библиотеки) | 6 |
| ул. Карла Либкнехта (м-н «Красное и белое») | 5 |
| ул. Карла Либкнехта на пересечении с ул. Октябрьской | 7 |
| ул. Карла Либкнехта, д. 14 (торговый ряд) | 23 |
| ул. III Интернационала, дд. 101-а…111 (от Детского сада до м-на «Без хлопот») | 34 |
| ул. III Интернационала, д. 52 (около Дома творчества) | 15 |
| ул. III Интернационала, д. 48 (около Городской поликлиники) | 12 |
| ул. III Интернационала, д. 32 (около школы № 1) | 12 |
| ул. Ленина, д. 87 (магазин «Дикси») | 27 |
| ул. Ленина, дд. 122, стр. 2…124 (ЮЗ «Золотые купола») | 16 |
| ул. Октябрьская, д. 70-а (около строящегося магазина) | 10 |
| ул. Октябрьская, д. 77 (около здания тюрьмы) | 15 |
| ул. Первомайская, д. 26-а (около школы № 2) | 6 |
| ул. Советская, д. 46 (около здания Сбербанка) | 8 |
| ул. Советская, д. 23 (около м-на «Магнит») | 51 |
| ул. Советская на пересечении с Больничным проездом (около м-на «Авиком-4) | 36 |
| Спортивный проезд, д. 3 (около Городского стадиона) | 14 |
| Школьный проезд, д. 5 (около здания «Новая медицина») | 25 |
| Больничный проезд, д. 54 (около м-на «Бристоль») | 5 |
| ул. Ленина, д. 85-а (около м-на «Пятерочка») | 6 |
| ул. Ленина, д. 132-а (около ресторана «Макдональдс») | 10 |
| ул. Ленина, д. 177 (около м-на «Покровский пряник») | 5 |
| ул. Ленина, 182 (мойка машин) | 6 |
| ул. Кольцевая, д. 33 (около м-на «Пятерочка») | 29 |

Перечень гаражей представлен в таблице 1.17.

Таблица 1.17

| Местоположение | Количество мест |
| --- | --- |
| ГПК «Механизатор» | 450 |
| ГК «Покровчанин» | 300 |
| ПГК «Турист» |  |
| ГПК «Строитель» | 322 |
| ГСК «Автомобилист» | 18 |
| ПГК «Испытатель» | 48 |
| ГПК «Строитель 5+» | 18 |
| ГПК «Ямбург» | 103 |
| ГСК «Северный» |  |
| ГСК «5» |  |
| ГСК «Поляна» |  |
| ГПК «Автомобиль» | 11 |

Из объектов автомобильного транспорта (АЗС, СТО и т.д.) на территории МО «Город Покров» расположены следующие действующие объекты транспортной инфраструктуры:

Таблица 1.18

| Наименование сооружения | Местоположение | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- |
| АЗС «МегаОйл» | ул. Ф. Штольверка д.10 «А» |  |
| Мойка | ул. Ф. Штольверка д.17 |  |
| Мойка | Райтоповский проезд |  |
| Автомастерская | ул. Октябрьская д. 77 «А» |  |
| Автомастерская | ул. Октябрьская д. 149 |  |
| Автомастерская | ул. Герасимова д. 39 |  |
| Площадка отдыха | ул. Штольверка д.14 |  |

## Результаты анализа параметров дорожного движения, а также параметров движения маршрутных транспортных средств и параметров размещения мест для стоянки и остановки транспортных средств

Анализ параметров дорожного движения предусматривает исследование скорости, плотности и интенсивности движения транспортных и пешеходных потоков, уровня загрузки дорог движением, задержки в движении транспортных средств и пешеходов, иных параметров в точках, на которых выполнено натурное обследование на дорожной сети города.

В целом обстановка в области параметров дорожного движения характеризуется как благоприятная. Скоростной режим движения в городе, в соответствии с п. 10.2 ПДД, составляет 40-60 км/ч.

Основным видом пассажирского транспорта города Покров является автобусное сообщение. На территории города действуют 3 автобусных маршрута.

Характеристика работы общественных маршрутов пассажирского транспорта представлена в таблице 1.19.

Таблица 1.19

| Наименование маршрута | Показатель |
| --- | --- |
|  | Количество рейсов в сутки | Вид транспорта | Коэффициент выпуска на линию | Перевезено пассажиров, тыс. чел | Перевезено грузов тонн |
| Автобусный маршрут № 1 Мотель г. Покров – ж/д станция | 35 | автобус |  | 335,1 |  |
| Автобусный маршрут № 2 Райтоп – ж/д станция | -13 | автобус |  | 149,3 |  |
| Автобусный маршрут Покров - Введенский | 12 | автобус |  | 129,7 |  |

Посадка и высадка пассажиров осуществляется на остановочных пунктах общественного транспорта. На территории МО «Город Покров» располагается 26 остановочных пунктов, представлены в таблице 1.7.

В соответствии с нормами СП 42.13330.2011 обеспеченность местами для постоянного хранения легкового индивидуального автотранспорта должна быть 350 машино-мест на 1000 жителей.

Следовательно, необходимое количество мест для постоянного хранения автомобилей составит 5817 машино-мест.

Хранение личного авто- и мототранспорта осуществляется на придомовых территориях и в гаражных кооперативах.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта местами постоянного хранения обозначены в РНГП Владимирской области:

- общая обеспеченность гаражами для постоянного хранения легковых автомобилей должна составлять 90% всего транспорта (п. 6.2.21).

В связи с расчетным увеличением численности индивидуальных легковых автомобилей на территории МО «Город Покров» предлагается сохранение части существующих и строительство дополнительных гаражей боксового типа для постоянного хранения автотранспортных средств этой группы. Гаражи предусмотрены для 83,6% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей, и минимально необходимая мощность гаражей составляет 3767 машино-мест. Проектом предусматривается размещение личного автотранспорта на приусадебных участках и в гаражах боксового типа.

Спрос на парковки в зонах повышенного притяжения пассажиропотока уже сегодня превышает ёмкость парковочного пространства более чем в два раза. Припаркованный на проезжей части автотранспорт является существенным фактором замедления движения транспортных потоков. В дальнейшем необходимо предусмотреть организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения и в микрорайонах города с учетом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации.

Отсутствие организованного парковочного пространства вынуждает граждан устраивать бесконтрольную хаотичную парковку транспортных средств, при этом пропускная способность большинства улиц, проходящих в местах тяготения, уменьшается до 50%. Кроме того, бесконтрольные парковки снижают безопасность дорожного движения, причиняют вред элементам организации дорожной сети и прилегающим территориям.

Оптимизация парковочного пространства позволит не только более полно удовлетворить спрос граждан, но и улучшить дорожно-транспортную ситуацию.

Качественное решение данной задачи возможно только при системном подходе: управление парковками должно осуществляться во взаимосвязи с организацией дорожной сети и маршрутов транспортных перевозок, с учетом результатов транспортного планирования, а также созданием привлекательной среды и повышением качества предоставления услуг пассажирским общественным транспортом.

В целом, по результатам анализа парковочного пространства на территории города Покров, можно сделать вывод о том, что имеется дефицит парковочных мест – у объектов притяжения (здравоохранения, образования, культуры, спорта, магазинов и промышленных объектов) и вдоль улично-дорожной сети. В зоне жилой застройки требуется преобразование существующей хаотичной парковки и приведения существующего парковочного пространства к нормативному состоянию.

## Результаты исследования пассажиропотоков и грузопотоков

Информация о количестве перевезенных пассажиров по общественным маршрутам пассажирского транспорта приведена в таблице 1.19. Программой предлагается предусмотреть оптимизацию действующих маршрутов с учетом охвата отдаленных районов города, мест планируемой точечной застройки, перспективных точек концентрации пассажиропотоков.

Необходимо отметить, что грузовые транспортные средства занимают незначительную долю в общих автомобильных перевозках МО «Город Покров», исключением является магистральная федеральная автодорога «Волга» М-7.

В составе движения грузового транспорта в целом по улицам города Покров преобладают автомобили грузоподъемностью до 2 т, а также от 3,5 т до 30 т.

Подробная информация по характеристике движения грузовых транспортных средств отсутствует.

Подробная информация по объемам перевозимых грузов по территории МО «Город Покров», а также за его пределами, отсутствует.

## Результаты анализа условий дорожного движения, включая данные о загрузке пересечений и примыканий дорог со светофорным регулированием

Анализ условий дорожного движения включает в себя анализ степени затруднения движения, а также уровня безопасности для участников дорожного движения. При совместном использовании улично-дорожной сети автомобильным транспортом, пешеходами и велосипедистами, а также другими видами транспорта возникают конфликтные ситуации, для решения которых необходимо выделить приоритетную категорию участников дорожного движения.

В муниципальном образовании «Город Покров» существует ряд факторов, которые значительно снижают безопасность дорожного движения:

- неудовлетворительное состояние дорожного покрытия проезжей части, а также значительная доля протяженности местных дорог, не имеющих твердого покрытия на территории города;

- отсутствие освещения и других элементов обустройства на отдельных участках дорог.

Свободные условия проезда транспорта, отсутствие заторов, ограничений движения транспорта, разделения районов города преградами, их относительная компактность создают удовлетворительные условия дорожного движения для индивидуального транспорта.

На территории муниципального образования «Город Покров» расположено 38 светофорных объектов, подробная характеристика приведена в таблице 1.6.

Основные велосипедные потоки двигаются по наиболее оживленным улицам города как по проезжей части, так и по тротуарам. Одновременное движение велосипедистов и автомобильного транспорта с высокой интенсивностью и скоростью повышает риск возникновения ДТП. Движение велосипедистов по тротуарам и пешеходным дорожкам с высокой интенсивностью пешеходных потоков также увеличивает риск возникновения ДТП с участием пешехода и велосипедиста. В российской практике к настоящему времени отмечено множество случаев подобных столкновении, приведших к гибели их участников.

Поэтому в целях повышения уровня безопасности дорожного движения необходимо создание велосипедной инфраструктуры: составление схемы основных велосипедных маршрутов, строительство велодорожек, выделение вело-полос, организация вело-парковок и т.д.

## Данные об эксплуатационном состоянии технических средств ОДД

Министерство транспорта РФ определяет технические средства организации дорожного движения, как сооружения и устройства, являющиеся элементами обустройства дорог и предназначенные для упорядочивания движения транспортных средств и (или) пешеходов (дорожные знаки, разметка, светофоры, дорожные ограждения, направляющие устройства и иные сооружения и устройства, необходимые для технического обеспечения организации дорожного движения).

Установка, замена, демонтаж и содержание технических средств организации дорожного движения осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и стандартизации.

Согласно Федеральному закону № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», деятельность по организации дорожного движения, включающая работы по содержанию и ремонту технических средств организации дорожного движения, отнесена в Российской Федерации к дорожной деятельности.

Согласно Федеральному закону № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», деятельность по организации дорожного движения должна осуществляться на основе комплексного использования технических средств и конструкций, применение которых регламентировано действующими в Российской Федерации техническими регламентами и предусмотрено проектами и схемами организации дорожного движения.

К законодательным актам в сфере использования и обслуживания технических средств организации дорожного движения относят также следующие Государственные стандарты:

- ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2004 г. № 120-ст);

- ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2004 г. № 121-ст);

- ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 декабря 2006 г. № 295-ст);

- ГОСТ Р 52765-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация» (утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 октября 2007 г. № 269-ст);

- ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» (утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 октября 2007 г. № 270-ст);

- ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2004 г. № 120-ст);

- ГОСТ Р 52607-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 декабря 2006 г. № 297-ст).

Перечень светофорных объектов представлен в таблице 1.6.

Перечень установленных дорожных знаков на территории МО «Город Покров» представлен в таблице 1.20.

Таблица 1.20

| Дорожный знак | Количество в дислокации |
| --- | --- |
| 2.1 Главная дорога | 60 |
| 2.4 Уступи дорогу | 165 |
| 3.4 Движение грузовых запрещено | 7 |
| 8.3.2 Направление действия | 4 |
| 8.3.3 Направление действия | 5 |
| 5.20 Искусственная неровность | 24 |
| 1.23 Дети | 16 |
| 3.2 Движение запрещено | 3 |
| 3.24 Ограничение максимальной скорости | 18 9 - 30 6 - 40 3 - 20 |
| 8.13 Направление главной дороги | 4 |
| 5.19.1 и 5.19.2 Пешеходный переход | 152 |
| 1.17 Искусственная неровность | 4 |
| 2.2 Конец главной дороги | 3 |
| 3.18.2 Поворот налево запрещен | 1 |
| 3.27 Остановка запрещена | 6 |
| 3.28 Стоянка запрещена | 7 |
| 5.16 Место остановки автобуса | 9 |
| 5.18 Такси | 2 |
| 6.4 Место стоянки | 5 |
| 6.10.1 Указатель направления | 3 |
| 8.2.1 Зона действия | 4 |
| 8.2.4 Зона действия | 1 |
| 8.2.2 Зона действия | 2 |
| 8.4.1 Вид транспортного средства | 1 |
| 1.11.1 Опасный поворот | 3 |
| 1.1.2 Опасный поворот | 2 |
| 1.20.1 Сужение дороги | 4 |
| 7.2 Больница | 1 |
| 1.15 Скользкая работа | 2 |
| 3.1 Въезд запрещен | 6 |
| 6.16 Стоп линия | 2 |
| 8.3.2 Направление действия | 2 |
| 5.5 Одностороннее движение | 2 |
| 8.2.2 Зона действия такси | 4 |
| 5.6 Конец зоны одностороннего движения | 1 |
| 5.21 Начало жилой зоны | 1 |
| 5.22 Конец жилой зоны | 1 |
| 4.1.4 Движение прямо и направо | 1 |
| ВСЕГО: | 536 |

Перечень прочих технических средств организации дорожного движения, расположенных на территории МО «Город Покров» представлен в таблице 1.21.

Таблица 1.21

| Наименование (дорожные и пешеходные ограждения, направляющие устройства, дорожные контроллеры, детекторы транспорта, островки безопасности, искусственные неровности, комплексы измерения скорости транспортных средств) | Местонахождение |
| --- | --- |
| Искусственная неровность | ул. Советская 0+705 |
| Искусственная неровность | ул. Советская 0+740 |
| Искусственная неровность | ул. 3-го Интернационала 0+485 |
| Искусственная неровность | ул. 3-го Интернационала 0+515 |
| Искусственная неровность | ул. 3-го Интернационала 0+737 (нет) |
| Искусственная неровность | ул. 3-го Интернационала 0+830 (нет) |
| Искусственная неровность | ул. 3-го Интернационала 0+870 (нет) |
| Искусственная неровность | ул. 3-го Интернационала 1+710 |
| Искусственная неровность | ул. 3-го Интернационала 1+740 |
| Искусственная неровность | ул. Октябрьская 0+470 (планируемые) |
| Искусственная неровность | ул. Октябрьская 0+520 (планируемые) |
| Искусственная неровность | ул. Октябрьская 0+680 (планируемые) |
| Искусственная неровность | ул. Октябрьская 0+720 (планируемые) |
| Искусственная неровность | ул. Октябрьская 0+930 (планируемые) |
| Искусственная неровность | Больничный проезд 0+460 |
| Искусственная неровность | Больничный проезд 0+510 |
| Искусственная неровность | ул. Герасимова 0+400 |
| Искусственная неровность | ул. Герасимова 0+450 |
| Искусственная неровность | ул. Пролетарская 0+400 |
| Искусственная неровность | ул. Пролетарская 0+590 |

Ежегодно проводятся работы по ремонту и установке дорожных и пешеходных ограждений, устройству искусственных неровностей, разметке проезжей части.

Таким образом, часть применяемых ТСОДД на УДС муниципального образования «Город Покров», находится в ненормативном состоянии. Также существует потребность в установке дополнительных ТСОДД для повышения безопасности дорожного движения, информативности участников движения и комфортного передвижения населения.

## Результаты оценки эффективности используемых методов ОДД

Организация движения транспортных средств

Одним из наиболее важных методов организации дорожного движения на дорогах является ограничение скоростного режима.

Высокие скорости повышают риск попадания в дорожно-транспортное происшествие по целому ряду причин. Велика вероятность того, что водитель может не справиться с управлением транспортным средством, будет не в состоянии предвидеть надвигающуюся опасность, в результате чего другие участники дорожного движения могут неправильно оценить скорость его транспортного средства.

Поэтому метод ограничения скоростного режима является важной составляющей организации дорожного движения, который направлен на сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, снижение числа серьезных травм и смертельных случаев, которые могут возникнуть в результате таких ДТП.

Организация дорожного движения на пересечениях автомобильных дорог и улиц может осуществляться как в регулируемом, так и в нерегулируемом режиме.

Регулируемые режимы организации дорожного движения на территории муниципального образования «Город Покров» применяются на следующих пересечениях автомобильных дорог:

- М-7 – Школьный проезд, светофор (регулирующий транспортное движение, пешеходное движение);

- М-7 – Больничный проезд, светофор (регулирующий транспортное движение, пешеходное движение);

- М-7 – ул. Карла Либкнехта, светофор (регулирующий транспортное движение, пешеходное движение);

- М-7 – ул. Герасимова, светофор (регулирующий транспортное движение, пешеходное движение).

Организация велосипедного и пешеходного движения

Основной задачей обеспечения пешеходного движения вдоль магистралей является отделение его от транспортного потока. Необходимыми мерами для этого являются:

- устройство тротуаров на улицах и пешеходных дорожек вдоль автомобильных дорог. Они должны быть достаточной ширины для потока людей и содержаться в надлежащем состоянии;

- применение по краю тротуара ограждений, предотвращающих внезапный для водителей выход пешеходов на проезжую часть, а также установка на разделительной полосе магистралей ограждающей сетки, препятствующей переходу людей;

- выделение и ограждение дополнительной полосы на проезжей части для движения пешеходов при недостаточной ширине тротуаров и наличии резерва на проезжей части;

- устройство ограждений, предотвращающих выезд автомобилей на пешеходные пути в наиболее опасных местах.

Автобусные остановки выполнены в соответствии с требованиями нормативных документов. Остановки оборудованы необходимыми дорожными знаками, на них выполнены заездные карманы, выполнена необходимая дорожная разметка, обозначающая остановочные пункты. Места заезда и выезда с остановочных пунктов отлично видны для других участников дорожного движения.

Освещение на территории города соответствует требованиям норм по освещению малых и средних населенных пунктов. Опоры железобетонные с воздушным подводом питания. Протяженность составляет 39,3 км. Требования освещенности и яркости дорожного покрытия соответствует требованиям нормативных документов по естественному и искусственному электроосвещению (СП 52.13330.2011 и др.). Как следствие – условия дорожного движения в муниципальном образовании «Город Покров» характеризуются стабильной динамикой снижения общего количества дорожно-транспортных происшествий и снижением тяжести последствий ДТП.

Для движения пешеходов в городе предусмотрены тротуары с капитальным покрытием. Общая протяженность тротуаров составляет 10,704 км. Перечень тротуаров МО «Город Покров» представлен в таблице 1.7.

Отсутствие тротуаров у дорог создает неудобства для жителей, а также повышает вероятность возникновения ДТП с участием пешеходов.

Эффективная организация пешеходного движения и развитие пешеходной инфраструктуры способствует повышению спроса на пешие перемещения и обеспечивает безопасность пешеходов. Это, в свою очередь, позволяет добиваться снижения автомобилепользования и связанных с ним негативных эффектов.

Существует потребность в совершенствовании пешеходной инфраструктуры.

Велосипедное движение является наиболее эффективными и перспективным видом транспорта в виду его малозатратности, полезности для здоровья, отсутствия вредного влияния на окружающую среду.

Велосипедное движение в организованных формах не представлено и отдельной инфраструктуры не имеет. Специально оборудованные веломаршруты с велодорожками, велополосами, велопарковками и велостоянками на территории муниципального образования «Город Покров» отсутствуют. Отсутствие велоинфраструктуры вызывает сложности в использовании данного вида транспорта, что приводит к его неэффективному использованию.

## Результаты исследования причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий

Основной проблемой транспортной системы Владимирской области является проблема аварийности. Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. С каждым годом растет число дорожно-транспортных происшествий, в которых гибнут люди.

Дорожно-транспортные происшествия наносят экономике значительный ущерб. Основными видами дорожно-транспортных происшествий являются наезд на пешеходов, а также столкновение и опрокидывание. Свыше трех четвертей всех дорожно-транспортных происшествий связаны с нарушениями Правил дорожного движения водителями транспортных средств. Около трети всех происшествий связаны с неправильным выбором скорости движения. Определяющее влияние на аварийность оказывают водители транспортных средств, принадлежащих физическим лицам. Удельный вес этих происшествий превышает 80% всех происшествий, связанных с несоблюдением водителями требований безопасности дорожного движения. Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы. Отсутствие тротуаров, пешеходных дорожек, технических средств ОДД на улицах города приводит к увеличению нарушений ПДД среди пешеходов.

Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- увеличение автопарка личных транспортных средств;

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Информация о дорожно-транспортных происшествиях представлена в таблице 1.22.

Таблица 1.22

| № п/п | Показатель | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество ДТП | 252 | 203 | 178 |
| 2 | Количество погибших | 2 | 2 | 7 |
| 3 | Количество раненых | 35 | 36 | 21 |
| 4 | Участки концентрации ДТП |  |  |  |
| 5 | Анализ причин и условий, способствующих ДТП |  |  |  |
| 6 | Распределение ДТП по видам |
|  | - столкновение | 19 | 20 | 15 |
|  | - опрокидывание | 0 | 0 | 0 |
|  | - наезд на стоящее транспортное средство | 1 | 1 | 0 |
|  | - наезд на препятствие | 1 | 1 | 0 |
|  | - наезд на пешехода | 9 | 2 | 4 |
|  | - наезд на велосипедиста | 0 | 1 | 1 |
|  | - наезд на гужевой транспорт | 0 | 0 | 0 |
|  | - падение пассажира | 0 | 0 | 0 |
|  | - тройное ДТП | 0 | 0 | 0 |
|  | - бесконтактное ДТП | 0 | 0 | 0 |
|  | - иной вид ДТП | 3 | 1 | 0 |
| 7 | Распределение ДТП по времени свершения |  |  |  |
| 7.1 | По месяцам |
|  | - январь | 1 | 2 | 1 |
|  | - февраль | 3 | 1 | 1 |
|  | - март | 0 | 1 | 0 |
|  | - апрель | 5 | 2 | 5 |
|  | - май | 4 | 4 | 2 |
|  | - июнь | 5 | 2 | 2 |
|  | - июль | 3 | 2 | 3 |
|  | - август | 1 | 3 | 1 |
|  | - сентябрь | 4 | 5 | 1 |
|  | - октябрь | 3 | 1 | 2 |
|  | - ноябрь | 2 | 2 | 2 |
|  | - декабрь | 2 | 2 | 0 |
| 7.2 | По часам суток (например: с 10 до 11) |
|  | С до |  |  |  |
|  | С до |  |  |  |
|  | С до |  |  |  |
|  | С до |  |  |  |
|  | С до |  |  |  |
| 8 | Распределение ДТП по местам свершения: на перекрестках, на перегонах (по населенным пунктам, улицам) |

Как видно из таблицы 1.22 уровень ДТП на территории муниципального образования «Город Покров» за последние годы снижается – 29,4% относительно 2016 года.

## Результаты изучения общественного мнения и мнения водителей транспортных средств

Для количественного определения общественного мнения проводятся опросы общественного мнения.

При подготовке и проведении опроса общественного мнения необходимо придерживаться следующих основных требований:

- Постановка цели исследования.

Должно быть четко сформулировано, какие сведения предполагается получить, как использовать и на что направить обобщенные итоги.

- Разработка инструмента (анкеты, вопросники).

Вопросы должны формулироваться четко, быть краткими, не допускающими различных толкований.

После набора возможных вариантов ответов «подсказок» обозначается место для других вариантов, не предусмотренных анкетой.

- Подготовка выборки (число и состав опрашиваемых).

При проведении социологического исследования в рамках разработки КСОДД целесообразно использование случайной или стратифицированной выборки.

При проведении исследований по проблемам, касающимся всех социальных слоев оптимальное количество опрашиваемых должно составлять 1-1,5% от общей численности населения. Для получения наиболее объективной информации в число опрашиваемых должны быть включены все категории населения – по национальности, возрасту, (социальному положению, образованию и т.д.

- Проведение опроса общественного мнения и мнения водителей ТС методом интервьюирования с анкетированием.

Как правило, его проводят анонимно, что повышает достоверность информации. Многое зависит от интервьюеров, насколько они настроят, подготовят людей на откровенные высказывания своих взглядов, позиций, мнений.

Целью проведения исследования в рамках КСОДД является выяснение качественных и количественных параметров транспортного поведения населения исследуемого муниципального образования. Задачами выступают сбор и анализ данных, характеризующих перемещения и подвижность граждан, мнение населения относительно функционирования транспортной системы муниципального образования.

При разработке КСОДД характер поставленной цели обуславливает выбор аналитического вида социального исследования общественного мнения и мнения водителей ТС.

В целях разработки КСОДД в качестве основного метода сбора первичной информации целесообразно применять социологический опрос. Этот подход незаменим при сборе ограниченного объема информации у большого числа людей. Выбор вида социологического опроса – интервьюирования или анкетирования – зависит от конкретных требований, предъявляемых к проводимому исследованию.

При проведении исследования в рамках разработки КСОДД изучается сразу несколько слоёв населения, причём мнения и особенности поведения части их представителей проецируются на всех оставшихся граждан, поэтому предпочтение отдаётся выборочному исследованию.

Время проведения исследования должно захватывать сразу несколько часов, чтобы имелась возможность учесть мнения различных слоёв населения.

Информации по общественному мнению и мнению водителей транспортных средств отсутствует.

# ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Основной целью разработки реконструктивно-планировочных и организационных мероприятий является обеспечения безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Покров». При развитии улично-дорожной сети, расширении автопарка, увеличении перевозок внутри территории поселения, необходимо обеспечить логичную и понятную систему знаков и ТСОДД, устранить проблемные, аварийные места на маршрутах движения, обеспечить и совершенствовать транспортную связанность всех районов города друг с другом.

В целях развития сети дорог города Покров планируется ряд мероприятий, направленных на увеличение протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, поддержание существующей сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в состоянии соответствующем нормативным требованиям.

Проектируемая уличная сеть города призвана обеспечить:

- кратчайшие связи жилых районов города между собой, промышленными зонами города;

- создание оптимальной системы общественного транспорта;

- пропуск возрастающих потоков транспорта;

- нормативную плотность магистральной улично-дорожной сети.

Для создания функциональной и рациональной среды вся транспортная система должна быть подчинена единому инженерно-экономическому решению и обеспечивать ряд основополагающих принципов транспортировки жителей и грузов:

- безопасность передвижения населения;

- охрану окружающей среды;

- учет особенностей ландшафта территории;

- учет исторических и национальных приоритетов жителей в отношении определенного вида транспорта.

Поэтому для организации рациональной транспортной системы необходимо осуществить комплекс сложных инженерно-экономических решений. Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог и достичь запланированных величин показателей.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, повышению уровня аварийности.

Наиболее важной проблемой развития сети автомобильных дорог города являются дороги общего пользования местного значения.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство в бюджете муниципального образования эксплуатационное состояние значительной части дорог общего пользования местного значения по отдельным параметрам перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов. Возросли материальные затраты на содержание улично-дорожной сети в связи с необходимостью проведения значительного объема работ по ямочному ремонту дорожного покрытия.

При прогнозируемых темпах социально-экономического развития спрос на грузовые перевозки автомобильным транспортом к 2030 году увеличится. Прогнозируемый рост количества транспортных средств и увеличение объемов грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте приведет к повышению интенсивности движения на автомобильных дорогах местного значения.

Более 50% протяженности автомобильных дорог местного значения не соответствует нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию, что приводит к повышению себестоимости автомобильных перевозок и снижению конкурентоспособности продукции предприятий.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям для экономики и населения города и является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития.

Для обеспечения прогнозируемых объемов автомобильных перевозок требуется реконструкция участков автомобильных дорог, приведение их в соответствии с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию. Предусматривается развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети, строительство новых и реконструкция существующих улиц, на срок до 2030 года.

Основными приоритетами развития транспортного комплекса муниципального образования «Город Покров» должны стать:

- Сохранение существующей сети автомобильных дорог.

- Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог.

- Приведение технических категорий автомобильных дорог местного значения в соответствии с расчетной интенсивностью движения.

- Отсыпка и грейдирование дорог.

- Формирование новых направлений, увеличение плотности автомобильных дорог.

- Развитие маршрутной сети.

- Развитие объектов обслуживания автотранспорта.

- Обеспечение безопасности движения.

Проведенный анализ документов территориального и стратегического планирования муниципального образования «Город Покров», как местного, так и регионального уровня, показал наличие практически одного сценария социально-экономического развития, который можно охарактеризовать как оптимистично-реалистичный. Таким образом, используя рекомендуемый Приказом Министерства транспорта РФ от 17.03.2015 г. № 43 «Об утверждении Правил подготовки проектов и схем организации дорожного движения» порядок определения вариантов проектирования КСОДД, нужно выбрать единственно-возможный, а именно инерционный вариант, так как в документах территориального и стратегического планирования отсутствует объективная вариативность сценариев социально-экономического развития города.

# УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРЕДЛАГАЕМЫХ ВАРИАНТОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВЫБОРОМ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА

На основе оценки и сопоставления интенсивности движения и пропускной способности существующей улично-дорожной сети, в ходе которых определялись коэффициенты загрузки элементов существующей сети, были определены основные направления совершенствования организации движения и реконструкции на них с оценкой их по конкретному обеспечению необходимой пропускной способности. К реконструктивно-планировочным мероприятиям относятся все мероприятия, связанные с изменением физических параметров имеющейся улично-дорожной сети, основными из которых являются:

- применения более совершенного покрытия на имеющихся улицах и дорогах;

- строительство новых дорог с капитальным типом покрытия;

- организация нормативного пешеходного движения.

Данные мероприятия применяются в том случае, когда планируется увеличение населения, рабочих мест и мест тяготения населения, что в свою очередь может привести в будущем к дефициту дорожно-транспортной инфраструктуры.

Предлагается к рассмотрению 3 варианта развития организации дорожного движения в городе Покров:

1 вариант – На расчетный срок предусматривает обустройство и приведение существующей сети дорог и пешеходных объектов в нормативное состояние – обеспечение необходимых уклонов улиц и тротуаров. Усовершенствование типов покрытий отдельно взятых кварталов города. Установка технических средств организации дорожного движения согласно проекта организации дорожного движения.

2 вариант – на расчетный срок предусматривает все мероприятия, которые предлагаются в первом варианте. В добавление ожидается расширение существующей сети дорог в районах перспективной застройки города.

3 вариант – на расчетный срок предусматривает все мероприятия, которые предлагаются во втором варианте. В добавление ожидается строительство транспортной инфраструктуры на территории города Покров.

По итогам анализа и моделирования приведенного выше следует, что наиболее оптимальным вариантом, гарантирующим наиболее полное использование возможностей транспортной инфраструктуры и, гарантирующим максимальное удовлетворение потребностей населения является Вариант 3.

Без развития транспортной инфраструктуры в районах точечной застройки, новых микрорайонов, будет нарастать дисбаланс транспортного спроса и транспортного предложения.

Детальный анализ показывает, что также будет осуществлено недостаточное развитие улично-дорожной сети, будут пропущены межремонтные сроки текущего и капитального ремонта дорожного покрытия.

# МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОДД ДЛЯ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИХ ОЧЕРЕДНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ

## Обеспечение транспортной и пешеходной связанности территорий

Транспортная сеть города должна обеспечивать скорость, комфорт и безопасность передвижения, а также обеспечивать связь с объектами внешнего транспорта. Вместе с этим высокая связность территории и развитая дорожная сеть создает благоприятные условия для развития промышленности и бизнеса, что в свою очередь способствует развитию экономики города и повышению благосостояния населения.

Повышение транспортной связности территории путем развития сети дорог местного значения позволяет решить следующие задачи:

- уменьшить перепробег транспортных средств;

- снизить нагрузку на межмуниципальные дороги при осуществлении местных корреспонденций.

Связность дорожной сети достаточная, что характерно для данного вида муниципального образования.

В состав мероприятий, направленных на совершенствование условий пешеходного движения входят:

- мероприятия, направленные на снижение количества дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) и тяжести их последствий с участием пешеходов;

- мероприятия по предупреждению травматизма на пешеходных переходах вблизи детских и общеобразовательных учреждений, а также в местах массового перехода пешеходов;

- мероприятия, направленные на обеспечение беспрепятственного перемещения пешеходных потоков.

В рамках реализации данных мероприятий рекомендуется следующее:

- установка пешеходных ограждений;

- обустройство имеющихся пешеходных переходов современными техническими средствами организации дорожного движения (ТСОДД) и электроосвещением.

## Категорирование дорог с учетом их прогнозируемой загрузки, ожидаемого развития прилегающих территорий, планируемых мероприятий по дорожно-мостовому строительству

Проектируемая транспортная схема является органичным развитием сложившейся транспортной структуры и заключается в увеличении ее пропускной способности, организации дублирующих направлений, создании новых автодорог в перспективных районах, обеспечивающих удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

В проекте Генерального плана принята следующая классификация улиц и дорог:

- Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения. Ширина в красных линиях 25-66 м (принята с учетом сложившейся застройки). Ширина проезжей части 7,0 - 14,0 м.

- Магистральные улицы районного значения транспортно- пешеходные. Ширина в красных линиях 25 - 40 м. Ширина проезжей части 7,0 м.

- Грузовая дорога местного значения. Ширина проезжей части 8,0 м (2х4,0 м). Ширина в красных линиях 50,0 м.

- Улицы и дороги местного значения. Ширина в красных линиях 15 - 25 м. Ширина проезжей части в жилой застройке – 6,0 м, в промышленных и коммунально-складских районах – 7,0 м.

При реконструкции улично-дорожной сети необходимо выполнить благоустройство улиц и дорог, устройство усовершенствованного покрытия, «карманов» для остановки общественного транспорта, а также уширение проезжих частей улиц перед перекрестками.

Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Мероприятия по дорожно-мостовому строительству в настоящий момент не предусматриваются.

## Распределение транспортных потоков по сети дорог

Цель данных мероприятий заключается в реализации подходов к решению транспортных проблем и разработке мероприятий по снижению перегрузки УДС города путем изменения параметров действующей транспортной сети, что в свою очередь вызывает перераспределение транспортных потоков по УДС и изменяет параметры дорожного движения.

На распределение транспортных потоков влияют следующие факторы:

- изменение во внешних транспортных связях;

- введение новых элементов сети;

- строительство нового жилого района или емкого центра тяготения транспорта;

- временного закрытия или ликвидации какого-либо элемента транспортной системы.

В результате распределения транспортных потоков по сети происходит изменение основных характеристик функционирования транспортной сети: интенсивности, скорости и показателей эффективности функционирования транспортной сети. На рисунке 4.1 представлены картограммы расчётной интенсивности движения с классификацией по уровню загрузки в утренний час пик.

Анализ данных, позволяет сделать вывод о том, что имеющаяся пропускная способность улиц и дорог МО «Город Покров» далека от исчерпания, а планируемые в расчётные сроки мероприятия по строительству и ремонту дорожных объектов позволят избежать проблем с перегрузкой улично-дорожной сети в будущем.

Рисунок 4.1 – Картограмма распределения интенсивности транспортных потоков на улично-дорожной сети в пиковый период г. Покров

## Разработка, внедрение и использование автоматизированной системы управления дорожным движением (далее – АСУДД), ее функции и этапы внедрения

Автоматизированные системы управления дорожным движением или АСУДД представляют собой сочетание программно-технических средств, а также мероприятий, которые направлены на обеспечение безопасности, снижение транспортных задержек, улучшение параметров УДС, улучшение экологической обстановки.

Обоснование внедрения АСУДД.

Целью внедрения АСУДД является увеличение пропускной способности магистральной УДС, повышение эффективности управления транспортными потоками и безопасности движения на базе автоматизации управления режимами работы светофорной сигнализации. Ввиду наблюдаемой неравномерности транспортных потоков по направлениям движения и динамики интенсивности движения, важнейшей задачей систем регулирования является соответствие параметров регулирования сложившейся ситуации. Такое соответствие достигается постоянным сбором, анализом статистической информации о параметрах транспортных потоках, корректировкой базовых установок и настроек системы.

Определение объектов АСУДД.

Анализ пространственных характеристик УДС, существующей схемы организации движения и результатов транспортных обследований, позволяет определить устойчивые маршруты движения транспортных потоков.

Основным критерием введение координированного управления светофорной сигнализацией является наличие светофорных объектов и расстояние между соседними стоп-линиями не более 800 м. Кроме того, для реализации координированного управление необходимо выполнение следующих условий:

- Одинаковый или кратный цикл регулирования на всех перекрестках, входящих в систему координированного управления;

- Преобладание транзитного характера движения по магистрали.

Основной магистралью, удовлетворяющей условиям возможности внедрения координированного управления светофорной сигнализации и обеспечивающая значительные транспортные связи г. Покров, является ул. Ленина – пересечения с ул. Октябрьской, Школьным проездом, Больничным проездом, ул. Карла Либкнехта и ул. Герасимова.

Необходимо скорректировать режимы работы светофоров на данных перекрестках так, чтобы сигналы создавали «зеленую волну» для автомобилей по ул. Ленина.

## Организация системы мониторинга дорожного движения, установке детекторов транспортных потоков, организации сбора и хранения документации по ОДД, принципам формирования и ведения баз данных, условиям доступа к информации, периодичности ее актуализации

Мониторинг (постоянное наблюдение) интересующих параметров имеет ряд особенностей. Прежде всего, это комплексность подхода, то есть сбор статистических и иных данных, имеющих отношение к оценке состояния БДД в регионе (муниципальном образовании). Другая особенность мониторинга состоит в методе анализа, результаты которого должны быть строго подчинены основной цели и должны учитывать разнохарактерную информацию.

Представляется целесообразным расширить сферу анализа со стороны управляющих органов в силу следующих причин. В результате мониторинга появляется возможность оперативного реагирования со стороны органов МВД, региональных и местных органов исполнительной власти на изменение рисков и возможность своевременного корректирования политики в области обеспечения БДД. Кроме того, создается основа для проведения со стороны федеральных органов управления дифференцированной по регионам политики в части мер превентивного, стимулирующего или иного воздействия в области снижения дорожной аварийности. Органам управления предоставляется возможность отслеживать изменения в области БДД и увязывать ее с общей социально-экономической политикой региональных властей. Региональные органы власти могут использовать информацию, полученную в результате мониторинга, для оперативного управления экономикой региона и различными ее секторами.

Еще один весомый аргумент – возможность организовать прогнозное управление системой обеспечения БДД, так как мониторинг, наряду с текущими статистическими данными, содержит аналитическую информацию о возможном развитии ситуации в сфере дорожной аварийности в перспективе. Обеспечивается большая реальность текущих и прогнозных оценок состояния БДД в регионе в результате одновременного прогнозирования результатов деятельности субъектов управления со стороны соответствующих контрольных органов и со стороны участников мониторинга. Кроме того, региональные органы управления могут определить по результатам мониторинга слабые места и принять необходимые управляющие воздействия, а участники дорожного движения могут оценить ситуацию и принять внутренние решения о возможном характере движения в том или ином территориальном образовании, а также оценить адекватность политики по обеспечению БДД в регионе (муниципальном образовании).

Главная цель мониторинга на региональном уровне – сохранение общей стабильности в области безопасности дорожного движения, предотвращение кризисных ситуаций, снижение уровня дорожной аварийности в целом. В ее основе – постоянное наблюдение за всеми участниками дорожного движения, состоянием дорожной инфраструктуры и т.п. и принятие своевременных корректирующих воздействий, направленных на снижение уровня дорожной аварийности.

Не следует забывать, что в силу уникальности каждого российского региона, при наличии общероссийских тенденций в экономической политике могут существовать особенности политики в регионах, что находит отражение, в том числе в области обеспечения БДД.

В целом мониторинг системы безопасности дорожного движения призван решать в комплексе следующие задачи:

- системное непрерывное наблюдение за состоянием дорожной аварийности и обеспечения безопасности дорожного движения;

- контроль воздействия макроэкономической среды на систему БДД;

- превентивное обнаружение (на самых ранних стадиях) проблем в области обеспечения БДД, оценка результатов принятых регулирующими органами мер;

- формирование позиции регулирующих органов относительно целесообразности и своевременности применения инструментов регулирования.

Можно сделать следующие выводы:

- сформированная система анализа ситуации по дорожной аварийности играет принципиально важную роль в обеспечении безопасности дорожного движения, однако еще далека от совершенства и нуждается в дальнейшем развитии;

- в настоящий период времени за рамки существующего анализа ситуации в области дорожной аварийности выходит анализ стратегических целей обеспечения безопасности всех участников дорожного движения с позиции воздействия на экономику региона. В то же время, как было показано выше, безопасность дорожного движения напрямую влияет на рынок труда, а, следовательно, на характер развития экономики территории. Недостаточный учет факторов внешней среды как на федеральном, так и на региональном уровнях ведет к появлению необратимых ситуаций во всей системе БДД;

- системная диагностика негативных тенденции в деятельности всех участников системы БДД базируется на мониторинге как на современном методе управления экономическим развитием территории.

Таким образом, мониторинг БДД – это прогнозно-аналитическая система непрерывного сбора, обработки и исследования информации о современном и будущем состоянии внутренней и внешней среды дорожного движения, создаваемая регулирующими органами с целью эффективного функционирования и совершенствования системы БДД на основе регулирования и планирования развития ее отдельных элементов и их совокупности.

На основании этого определения можно предположить наличие восьми элементов мониторинга БДД, логически связанных между собой:

- непрерывное наблюдение;

- оценка текущего состояния внутренней среды БДД;

- оценка текущего состояния внешней среды БДД;

- прогноз состояния внутренней среды БДД на перспективу;

- прогноз состояния внешней среды БДД на перспективу;

- оценка прогнозируемого состояния внутренней среды дорожного движения;

- оценка прогнозируемого состояния внешней среды дорожного движения;

- принятие управленческих решении.

Исходя из вышеизложенного, мониторинг безопасности дорожного движения – это специально организованная и непрерывно действующая информационно-аналитическая система комплексного анализа состояния БДД, осуществляемого на основании изучения необходимой статистической отчетности, сбора и анализа дополнительной информации, проведения информационно-аналитических обследований состояния и выявления тенденций дорожного движения с целью своевременной диагностики проблем и реализации наиболее эффективных способов управления, позволяющая оценить деятельность органов управления по обеспечению БДД.

Мониторинг может осуществляться на федеральном, региональном и, в идеале, муниципальном уровнях.

В рамках разработки КСОДД для муниципального образования «Город Покров», предложение по внедрению систем мониторинга отсутствуют.

## Совершенствование системы информационного обеспечения участников дорожного движения

Все инженерные разработки схем и режимов движения доводятся в современных условиях до водителей с помощью таких технических средств, как дорожные знаки, дорожная разметка, светофоры, направляющие устройства, которые по существу являются средствами информации. Правила применения технических средств организации дорожного движения определены ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направлявших устройств».

Чем более полно и четко налажено информирование водителей об условиях и требуемых режимах движения, тем более точными и безошибочными являются действия водителей. Избыточное количество информации, однако, ухудшает условия работы водителя.

Существует ряд классификационных подходов к описанию информации в дорожном движении. Представляется целесообразным подразделять информацию по дорожному движению на три группы: дорожную, внедорожную и обеспечиваемую на рабочем месте водителя.

К дорожной информации относится все, что доводится до сведения водителей (а также пешеходов) с помощью технических средств организации дорожного движения.

Во внедорожную информацию входят периодические печатные издания (газеты, журналы), специальные карты-схемы и путеводители, информация по радио и телевидению, обращенная к участникам дорожного движения о типичных маршрутах следования, метеоусловиях, состоянии дорог, оперативных изменениях в схемах организации движения и т.д.

Информация на рабочем месте водителя может складываться из визуальной и звуковой, которые обеспечиваются автоматически различными датчиками, контролирующими показатели режима движения: например, скорость движения, соответствие дистанции до впереди движущегося в потоке транспортного средства. Особое место занимают получившие развитие навигационные системы, использующие бортовые ЭВМ и спутниковую связь.

Бортовые навигационные системы позволяют водителю, ориентируясь по изображению на дисплее и звуковым подсказкам, вести транспортное средство к намеченному пункту по кратчайшему пути за минимальное время или с наименьшими затратами (по расходу топлива и использованию платных дорог).

По типу исполнения бортовые навигационные системы подразделяются:

- на картографические – показывают местоположение и трассу маршрута на карте, отображаемой на относительно большом графическом дисплее;

- маршрутные – указывают водителю направление движения в соответствии с местонахождением транспортных средств и выполняются в виде стандартной магнитолы с небольшим экраном.

По типу действия бортовые навигационные системы могут быть:

- пассивные – планируют и отслеживают маршрут движения на основании записанной в память ЭВМ или на лазерный диск цифровой карты;

- управляемые – могут вносить изменения в маршрут на основании информации, получаемой от систем управления дорожным движением.

Последний тип является наиболее перспективным, так как позволяет избежать попадания транспортных средств в зоны заторов, но требует развитой инфраструктуры управления движением с современными средствами телематики.

Маршрутное ориентирование представляет собой систему информационного обеспечения водителей, которая помогает водителям четко ориентироваться на сложных транспортных развязках, избегать ошибок в выборе направления движения, дает возможность смягчать транспортную ситуацию на перегруженных направлениях.

Маршрутное ориентирование необходимо не только для индивидуальных владельцев транспортных средств. От его наличия весьма существенно зависят четкость и экономичность работы такси, автомобилей скорой медицинской помощи, пожарной охраны, связи, аварийных служб.

Ошибки в ориентировании водителей на маршрутах следования вызывают потерю времени при выполнении той или иной транспортной задачи и экономические потери из-за перерасхода топлива.

Действия водителей увеличивают опасность возникновения конфликтных ситуаций в случаях внезапных остановок при необходимости узнать о расположении нужного объекта и недозволенного маневрирования с нарушением правил для скорейшего выезда на правильное направление.

Совершенствование существующей системы информационного обеспечения позволит легче ориентироваться в муниципальном образовании. Система информационного обеспечения в общем должна удовлетворять потребностям жителей и гостей города. Организационные мероприятия по информационному обеспечению произведены в полном объеме.

Для улучшения информационного обеспечения возможна установка навигационных щитов до объектов социального притяжения (школы, детские сады).

## Применение реверсивного движения

Относительно дорожного движения реверс – это возможность передвигаться по полосе и в одном и в противоположном направлении.

В большинстве случаев реверсивное движение используется временно, на период проведения дорожных работ. Регулируется оно либо временно устанавливаемыми светофорами, либо сотрудниками ДПС, либо самими дорожными рабочими.

Необходимость введения реверсивной полосы на дороге обусловлена повышенной интенсивностью движения, которое в различное время суток меняется с одного направления на другое.

Применение реверсивного движения в муниципальном образовании «Город Покров» не является целесообразным, потому что существующий транспортный поток не испытывает затруднения в свободном передвижении по автомобильным дорогам.

## Организация движения маршрутных транспортных средств, включая обеспечение приоритетных условий их движения

Массовые перевозки маршрутным пассажирским транспортом, их быстрота, безопасность и экономичность имеют решающее значение для удобства населения. Эффективность этих перевозок, с одной стороны, зависит от качества их организации транспортными предприятиями, а с другой – от общего уровня организации дорожного движения, так как маршрутный пассажирский транспорт (МПТ), как правило, не имеет изолированных путей сообщения. В понятие МПТ входят трамваи, автобусы (маршрутные) и троллейбусы. Данный вид транспорта позволяет свободно осуществлять муниципальные и межмуниципальные корреспонденции всем слоям населения.

Необходимыми условиями обеспечения комфорта и безопасности массовых пассажирских перевозок являются: исправные пассажирские транспортные средства, соответствующие дорожным условиям и объему перевозок; высокая квалификация и дисциплинированность водителей и всего служебного персонала; дороги, отвечающие нормативным требованиям; техническая оснащенность остановок общественного транспорта; рациональная организация движения с предоставлением в необходимых случаях приоритета общественному маршрутному транспорту.

В МО «Город Покров» применяется комбинированный режим движения маршрутного транспорта, доказывающий свою эффективность. Такой режим движения обслуживает все популярные передвижения населения. Предполагает рациональное использование подвижного состава и труда водителей, снижение затрат времени пассажирами на перевозки.

Для обеспечения доступности и повышения качества транспортных услуг общественным транспортом предусматриваются следующие мероприятия:

- часть остановочных павильонов требуется заменить на новые, соответствующие современным требованиям эстетики, а также необходимо переустройство остановочных площадок в соответствии со СНиПом.

## Организация пропуска транзитных транспортных потоков

Основную часть транзитного транспорта составляют грузовые автомобили. Поэтому во всех странах мира принимаются меры по выводу транзитного транспорта за пределы населенных пунктов путем строительства обходных магистралей или выделения его из общих потоков.

В настоящий момент транспортных обходов территории муниципального образования «Город Покров» нет.

На перспективу предусматриваются следующие мероприятия по созданию новых направлений на территории муниципального образования «Город Покров»:

- строительство южного обхода г. Покров. На пересечении автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-7 «Волга» с автомобильной дорогой общего пользования регионального или межмуниципального значения Покров - ст. Покров - Марково и с автодорогой от д. Глубоково до г. Покрова (в границах города) строительство двух путепроводов без организации въездов (съездов) на проектируемую автодорогу;

- строительство грузовой магистрали по южной границе Центрального района города, по которой предусматривается пропуск внутригородского грузового транспорта минуя жилую застройку и центр города, с выходом на существующую автомобильную дорогу общего пользования федерального значения М-7 «Волга» за границей городского поселения.

## Организация пропуска грузовых транспортных средств, включая предложения по организации движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств

С учетом условий безопасности движения на каждом виде транспорта установлены массовые и габаритные нормативные ограничения, способствующие нормальному функционированию транспортных средств. Минимальные и максимальные ограничения массовых и габаритных параметров дорог позволяют отнести груз либо транспортное средство (ТС) с грузом или без него к особой категории, а именно к крупногабаритным и (или) тяжеловесным.

Согласно правилам дорожного движения перевозка негабаритных грузов и движение транспортного средства, габаритные параметры которого с грузом или без груза превышают по ширине 2,55 м (2,6 м для рефрижераторов и изотермических кузовов), по высоте 4 м от поверхности дороги, по длине (включая один прицеп) 20 м, либо движение ТС с грузом, выступающим за заднюю точку габарита транспортного средства более чем на 2 м, а также движение автопоездов с двумя и более прицепами осуществляются в соответствии со специальными правилами изложенными в:

- Правилах дорожного движения РФ;

- Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации;

- Техническом регламенте «О безопасности колесных транспортных средств»;

- Правилах перевозок грузов автомобильным транспортом;

- Федеральном законе от 1998 г. № 127-ФЗ «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушения порядка их выполнения»;

- Приказе Минтранса России от 24.07.2012 г. № 258 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»;

- Кодексе об административных правонарушениях РФ;

- Правилах обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

Организация пропуска грузовых транспортных средств в муниципальном образовании «Город Покров» выполняется в соответствии с установленными правилами и нормами РФ.

## Ограничение доступа транспортных средств на определенные территории

Система ограничения доступа транспортных средств на определенные территории предназначена для решения следующих задач комплексной системы безопасности и жизнедеятельности:

- организации безопасного движения автотранспортных средств на определенных территориях, нормализации транспортной обстановки и поддержания комфортного эксплуатационного уровня функционирования объектов;

- предотвращения несанкционированного доступа транспортных средств;

- организации санкционированного допуска и дифференциации автотранспортных средств;

- диспетчеризации транспортного потока на определенных территориях;

- обеспечения и создания необходимых условий для прибытия специальной техники при возникновении внештатных ситуаций.

На территорию образовательных, медицинских, культурных и общественных мест запрещен въезд транспортных средств, перевозящих топливо, а также иные опасные для жизни и здоровья граждан грузы (за исключением перевозок, связанных с обеспечением жизнедеятельности объектов).

Движение транспортных средств по определенным территориям осуществляется в соответствии с действующим проектом организации дорожного движения (ПОДД).

Въезд на территорию производств осуществляется через контрольно-пропускные пункты (КПП).

Сотрудники охраны, обеспечивающие допуск автотранспортных средств согласно настоящему Регламенту, имеют право досмотра автотранспорта на предмет провоза на территорию взрывчатых веществ, взрывных устройств, радиоактивных и иных запрещенных/ограниченных к свободному обороту предметов; водитель/экспедитор или иное уполномоченное лицо, находящееся в транспортном средстве, въезжающего на территорию предприятия, должен по первому требованию сотрудника охраны предоставить транспортное средство для его визуального осмотра. Отказ в предоставлении транспортного средства для осмотра является основанием для отказа в проезде транспортного средства на территорию предприятия и включения транспортного средства в «СТОП-ЛИСТ». При обнаружении запрещенных/ограниченных к свободному обороту предметов сотрудники охраны обязаны вызвать полицию.

Стоянка, парковка транспортных средств на территории предприятий разрешена только на оборудованных паркингах и категорически запрещена на проездах и эстакадах.

Схема проезда (разрешенные для въезда-выезда КПП) определяется для контрагента в каждом конкретном случае на основании заключенного с ним договора, предоставляющего право проезда на территорию предприятий.

В рамках разработки КСОДД для муниципального образования «Город Покров» предложений по ограничению доступа транспортных средств на определенные территории не предусматривается.

## Скоростной режим движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах

Превышение скорости (т.е. вождение выше ограничения скорости) и неправильный выбор скорости применительно к конкретным условиям движения (слишком быстрое вождение в условиях, которые относятся к водителю, транспортному средству, дороге и сочетанию участников движения, а не к ограничению скорости) практически повсеместно признаны основными факторами, влияющими как на количество, так и на тяжесть дорожно-транспортных происшествий. Во многих странах ограничения скорости установлены на уровнях, которые являются слишком высокими по отношению к дорожным условиям, сочетанию участников и интенсивности дорожного движения, особенно там, где много пешеходов и велосипедистов. В этих обстоятельствах невозможно достичь условий безопасного дорожного движения.

Высокие скорости повышают риск попадания в дорожно-транспортное происшествие по целому ряду причин. Велика вероятность того, что водитель может не справиться с управлением транспортным средством, будет не в состоянии предвидеть надвигающуюся опасность, в результате чего другие участники дорожного движения могут неправильно оценить скорость его транспортного средства. Очевидно, что расстояние, на которое перемещается объект в единицу времени, а также расстояние, которое проедет водитель до того, как он отреагирует на небезопасную ситуацию, сложившуюся на дороге перед ним, прямо пропорционально скорости транспортного средства. Кроме того, тормозной путь транспортного средства после того, как водитель отреагирует и затормозит, будет тем больше, чем выше скорость. Поэтому с целью снижения уровня аварийности и повышения безопасности дорожного движения необходимо уделить особое внимание мероприятиям, направленным на снижение скоростного режима в населенных пунктах.

Скоростной режим движения в муниципальном образовании «Город Покров», в соответствии с п. 10.2 ПДД, составляет 40-60 км/ч, на отдельных участках дорог ограничение составляет 20 км/ч.

По решению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации может разрешаться повышение скорости (с установкой соответствующих знаков) на участках дорог или полосах движения для отдельных видов транспортных средств, если дорожные условия обеспечивают безопасное движение с большей скоростью. В этом случае величина разрешенной скорости не должна превышать значения, установленные для соответствующих видов транспортных средств на автомагистралях.

Существующая схема организации скоростного режима движения транспортных средств в городе Покров является рациональной и ее изменение не является необходимым.

## Формирование единого парковочного пространства (размещение гаражей, стоянок, парковок и иных подобных сооружений)

Качество организации парковочного пространства оказывает значительное влияние на пропускную способность улично-дорожной сети города и автомобильных дорог, на степень образования дорожных заторов и на показатели аварийности, а также на уровень социальной напряженности населения.

Так подавляющую часть жилой застройки в муниципальном образовании «Город Покров» составляют малоквартирные и частные дома, где хранение транспортных средств осуществляется на внутридворовой и придомовой территории, а также в индивидуальных гаражах.

В условиях низкой плотности застройки территории и невысоком уровне автомобилизации населения такой способ организации парковочного пространства представляется наиболее рациональным и обеспечивает удобный и быстрый доступ владельцев к автомобилям, не требует постоянных финансовых вложений и не загружает проезжую часть и обочины дорог припаркованными автомобилями.

В соответствии с СП 42.13330.2011 количество машино-мест для лечебных учреждений должно составлять:

- для больниц на 100 коек – 5 машино-мест;

- для поликлиник на 100 посещений – 3 машино-места.

Количество машино-мест предназначенных для инвалидов должно составлять от 10 до 20% всей площади парковки.

Параметры стоянки для легкового автомобиля должны быть:

- ширина 2,5 метра;

- длина 5,3 метра.

При этом ширина разметки (до 0,1 метра) не включается в размеры парковочного места.

В случае стоянки для легковых автомобилей инвалидов все параметры увеличиваются:

- длина – 6,2 метра;

- ширина – 3,6 метра.

Организованные парковочные места не должны создавать помеху специализированным транспортным средствам. Въезды и выезды со стоянок автомобилей должны быть обеспечены хорошим обзором и расположены так, чтобы все маневры автомобилей осуществлялись без создания помех пешеходам и движению транспорта на прилегающей улице.

## Организация одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках

Введение одностороннего движения обеспечивает повышение скорости транспортных потоков и увеличение пропускной способности улиц. При организации одностороннего движения появляются возможности более рационального использования полос проезжей части и осуществления выравнивания состава потоков на каждой из них, улучшения условий координации светофорного регулирования между пересечениями, облегчения условий перехода пешеходами проезжей части в результате четкого координированного регулирования и упрощения их ориентировки, повышения безопасности движения в темное время вследствие ликвидации ослепления водителей светом фар встречных транспортных средств.

Данный тип мероприятий предназначен для повышения безопасности движения и разгрузке дорог. Мероприятия по организации одностороннего движения обычно применяют в городах, с развитой улично-дорожной сетью, на узких улицах, пропускная способность которых не удовлетворяет транспортному спросу населения и города в целом.

Одностороннее движение как метод организации движения на территории МО «Город Покров» осуществляется на следующих участках улично-дорожной сети:

- г. Покров, ул. Советская – от пересечения с ул. Больничный проезд, до пересечения с ул. К. Либкнехта;

- г. Покров, ул. Первомайская – от пересечения с ул. Райтоповский проезд до пересечения с ул. 3-го Интернационала.

На ближайшую перспективу планируется организации одностороннего движения транспортных средств на следующих участках улично-дорожной сети:

- г. Покров, Райтоповский проезд – от пересечения с ул. 3-го Интернационала до М-7 «Волга».

## Перечень пересечений, примыканий и участков дорог, требующих введения светофорного регулирования

Светофоры предназначены для поочередного пропуска участников движения через определенный участок улично-дорожной сети, а также для обозначения опасных участков дорог. В зависимости от условий светофоры применяются для управления движением в определенных направлениях или по отдельным полосам данного направления:

- в местах, где встречаются конфликтующие транспортные, а также транспортные и пешеходные потоки (перекрестки, пешеходные переходы);

- по полосам, где направление движения может меняться на противоположное;

- на железнодорожных переездах, разводных мостах, причалах, паромах, переправах;

- при выездах автомобилей спецслужб на дороги с интенсивным движением;

- для управления движением маршрутных транспортных средств.

Светофоры – это мощное средство организации дорожного движения, предназначенное для увеличения уровня безопасности дорожного движения и улучшения качества движения, а также улучшения экологической ситуации. Но светофорное регулирование имеет ряд недостатков, таких как снижение пропускной способности и увеличение задержек проезда пересечения.

На территории МО «Город Покров» расположено 38 светофорных объектов. Подробная характеристика представлена в таблице 1.6.

Мероприятия по дополнительному размещению светофорных объектов в настоящий момент не предусматриваются.

## Режимы работы светофорного регулирования

Светофорное регулирование выполняет ряд основных функций в организации дорожного движения:

- повышение безопасности;

- повышение пропускной способности отдельных направлений движения;

- перераспределение транспортных потоков.

Основной магистралью, удовлетворяющей условиям возможности внедрения координированного управления светофорной сигнализации и обеспечивающая значительные транспортные связи г. Покров, является ул. Ленина – пересечения с ул. Октябрьской, Школьным проездом, Больничным проездом, улицей Карла Либкнехта и ул. Герасимова.

Необходимо скорректировать режимы работы светофоров на данных перекрестках так, чтобы сигналы создавали «зеленую волну» для автомобилей по каждому из направлений.

## Устранение помех движению и факторов опасности (конфликтных ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся инвалидами дети.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни и содействия региональному развитию.

В ряде стратегических и программных документов вопросы обеспечения безопасности дорожного движения определены в качестве приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации.

Для устранения помех движению и факторов опасности (конфликтных ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями необходимо провести адресное планирование и реализацию ряда мероприятий по оборудованию техническими средствами организации движения и обустройству улично-дорожной сети муниципального образования «Город Покров».

В муниципальном образовании «Город Покров» возможно осуществление следующих мероприятий различной капитальности:

- введение ограничения скорости движения;

- восстановление дорожной разметки;

- установка предупреждающих знаков;

- обустройство пешеходных переходов;

- установка пешеходных ограждений напротив выходов из крупных объектов генерации пешеходного потока (зрелищных предприятий, крупных магазинов, учебных заведений и т.д.);

- устройство электрического освещения;

- повышение уровня зимнего содержания УДС.

При этом обозначенные пешеходные переходы не должны располагаться напротив расположенных вблизи проезжей части дверей магазинов, проходных предприятий, калиток школ или иных детских учреждений.

Полное либо частичное отсутствие уличного электрического освещения на улично-дорожной сети муниципального образования «Город Покров» играет немаловажную роль в возникновении дорожно-транспортных происшествий. Для улучшения условий видимости необходимо провести модернизацию уличного освещения в муниципальном образовании «Город Покров» в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007.

Установка электрического освещения может проводиться за счет бюджетных средств муниципального района, либо в рамках энергосервисного контракта на основании Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

## Организация движения пешеходов, включая размещение и обустройство пешеходных переходов, формирование пешеходных и жилых зон на территории муниципального образования

В качестве основных мероприятий по созданию привлекательной среды и повышению безопасности пешеходных перемещений можно выделить следующие:

- устройство тротуаров и пешеходных дорожек на УДС муниципального образования;

- повышение удобства пешеходного движения путем приведения в нормативное состояние существующих тротуаров и пешеходных дорожек, а также других объектов транспортной инфраструктуры;

- устройство новых или перенос существующих пешеходных переходов;

- повышение безопасности пешеходных переходов вблизи детских учебных заведений;

- повышение видимости переходов посредством оборудования пешеходных переходов современными техническими средствами ОДД;

- оборудование пешеходных переходов островками безопасности и другие мероприятия по обеспечению безопасности пешеходного движения;

- устройство линий электроосвещения;

- формирование пешеходных и жилых зон на территории муниципального образования.

По результатам анализа организации пешеходного движения, а также анализа статистики аварийности, была выявлена низкая обустроенность автомобильных дорог пешеходной инфраструктурой и низкая безопасность пешеходного движения.

## Обеспечение благоприятных условий для движения инвалидов

Маломобильные группы населения (МГН) – люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве (инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, пожилые люди, беременные женщины, люди с детскими колясками, с малолетними детьми, тележками, багажом).

Мероприятия по обеспечению доступности МГН городской среды, реконструкции сложившейся застройки, должны учитывать физические возможности всех категорий МГН, включая инвалидов, и быть направлены на повышение качества среды по критериям доступности, безопасности, комфортности и информативности.

Инвалид – человек, имеющий нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, в том числе с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения и дефектами слуха, которые мешают его полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими, в том числе из-за пространственно-средовых барьеров.

Согласно «Конвенции о правах инвалидов» необходимо принимать меры для обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к физическому окружению, к транспорту, к информации и связи, включая информационно-коммуникационные технологии и системы, а также к другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения, как в городских, так и в сельских районах. Эти меры, которые включают выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны распространяться, в частности: на здания, дороги, транспорт и другие внутренние и внешние объекты, включая школы, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места; на информационные, коммуникационные и другие службы.

При создании доступной для инвалидов среды жизнедеятельности необходимо обеспечивать возможность беспрепятственного передвижения:

- для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и маломобильных групп населения с помощью трости, костылей, кресла-коляски, собаки-проводника, а также с использованием транспортных средств (индивидуальных, специализированных или общественных);

- для инвалидов с нарушениями зрения и слуха с использованием информационных сигнальных устройств и средств связи, доступных для инвалидов согласно ГОСТ Р 51671.

Основу доступной для среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН должен составлять безбарьерный каркас территории УДС к данным объектам социальной инфраструктуры.

Необходим ряд мероприятий для повышения уровня безбарьерности пешеходных и транспортных коммуникаций для инвалидов и других МГН и создания условий для повышения безопасности дорожного движения. Такие мероприятия охватывают: тротуары и пешеходные дорожки; пешеходные переходы; остановочные пункты; автомобильные стоянки (парковки); зоны отдыха для инвалидов.

Ниже описаны основные мероприятиям для обеспечения благоприятных условий для движения.

1. Мероприятия, охватывающие тротуары (пешеходные дорожки):

- устройство тротуаров с применением информационного изменения фактуры покрытия пути;

- устройство зон для встречного разъезда людей в кресле-коляске;

- устройство ступеней и лестниц согласно СП 59.13330.2016 и ОДМ 218.2.007-2011;

- устройство пандусов в местах резкого перепада высот пешеходного пути согласно СП 59.13330.2016 и ОДМ 218.2.007-2011;

- обустройство пандусов и лестниц ограждениями, перилами и бортиками в соответствии с требованиями пункта 5.4.3. ОДМ 218.2.007-2011 и выполняются в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 и СП 59.13330.2016;

- устройство искусственного освещения.

2. Мероприятия, охватывающие пешеходные переходы:

- обустройство пешеходных переходов техническими средствами визуальной и/или тактильной информации согласно ГОСТ Р 51671-2015, ГОСТ Р 51261-99 и ГОСТ Р 52131-2003;

- устройство пандусов с обеих сторон пешеходного перехода;

- обустройство пандусов ограждениями, перилами и бортиками в соответствии с требованиями пункта 5.4.3. ОДМ 218.2.007-2011;

- оборудование пешеходных переходов средствами светофорной сигнализации, имеющими дополнительные технические средства связи и информации (визуальные, звуковые и тактильные), выполняемые в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50918-96, ГОСТ Р 51647-2000, ГОСТ Р ИСО 23600-2013. Вспомогательные технические средства для лиц с нарушением функций зрения и лиц с нарушением функций зрения и слуха. Звуковые и тактильные сигналы дорожных светофоров, ГОСТ Р 51671-2015, ГОСТ Р 52131-2003;

- нанесение бело-желтой горизонтальной дорожной разметки 1.14.1;

- устройство искусственного освещения.

3. Мероприятия, охватывающие остановочные пункты:

- устройство пандусов на посадочной площадке при перепаде ее высоты с пешеходной поверхностью;

- обустройство мест для инвалидов в зоне ожидания;

- обустройство подходов к остановочным пунктам тротуарами;

- обустройство остановочного пункта тактильными указателями;

- обустройство техническими средствами информации и ТСОДД, выполняемых согласно ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52766-2007, ОСТ 218.1.002-2003;

- устройство искусственного освещения.

4. Мероприятия, охватывающие автомобильные стоянки (парковки):

- размещение стоянок (парковок) для ТС инвалидов осуществляется согласно СП 59.13330.2016, СП 35-105-2002;

- устройство пандусов по краю тротуара, возле места стоянки для инвалидов;

- обозначение стояночных мест для инвалидов дорожными знаками 6.4 + 8.17 и дорожной разметкой 1.24.3;

- устройство искусственного освещения.

5. Мероприятия, охватывающие зоны отдыха для инвалидов:

- устройство зон отдыха для инвалидов в пределах пешеходных путей с использованием тактильных поверхностей и применением контрастных цветов;

- устройство мест для сидения согласно ОДМ 218.2.007-2011, урн для мусора и мест для размещения кресла-коляски;

- установка навеса для защиты от осадков над местами для сидения;

- устройство искусственного освещения.

На основных маршрутах движения инвалидов и других маломобильных групп населения рекомендуется использовать тактильные символьные указатели (пиктограммы).

Для обеспечения самостоятельного маршрутного ориентирования инвалидов по зрению рекомендуется также применять тактильные информационные стенды (мнемосхемы), содержащие схемы пеших маршрутов и (или) маршрутов регулярных перевозок пассажиров.

Также необходимо дооборудовать согласно потребностям МГН подходы к самим социальным объектам инфраструктуры, а именно, произвести устройство пандусов или подъемных устройств согласно нормам.

## Обеспечение маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям

Законодательство устанавливает жесткие требования к обустройству пешеходных зон, которые находятся в непосредственной близости от детских учебно-воспитательных учреждений:

- Каждый пешеходный переход вблизи детского образовательного учреждения должен быть обеспечен стационарным наружным освещением.

- Знаки «Пешеходный переход», «Дети» должны быть двухсторонними и размещены на щитах с флуоресцентной плёнкой жёлто-зелёного цвета; дополнительно знаки могут оснащаться мигающим сигналом жёлтого цвета.

- Дорожная разметка на пешеходном переходе должна читаться круглый год. Полосы «зебры» должны быть выполнены в бело-жёлтых тонах.

- Дорожные знаки «Дети» или «Школа» могут быть продублированы на асфальте.

- Если пешеходный переход расположен на дороге, проходящей вдоль территории детских учреждений, обязательно наличие светофора.

- Обязательно пешеходное ограждение перильного типа, которое устанавливается на расстоянии 50 м от пешеходного перехода в обе стороны, чтобы дети не могли выбежать на проезжую часть вне пешеходного перехода.

- За 10-15 м от перехода на проезжей части должны быть обустроены искусственные дорожные неровности («лежачий полицейский»).

Рисунок 4.1 – Оборудование пешеходного перехода

Анализ маршрутов движения детей к образовательным учреждениям не выявил необходимости внесения в них изменений.

## Организация велосипедного движения

Отсутствие условий для велосипедного движения в муниципальном образовании «Город покров» останавливает жителей от активного использования велосипеда, как преимущественного вида транспорта. Но даже при таких серьезных причинах в муниципальном районе есть люди, использующие велосипед для основного передвижения.

Основной причиной, в сложившейся ситуации, послужило то, что при строительстве не проектировались и не сооружались велодорожки, которые не закладывались в генеральные планы развития территории города и его дорог.

Помимо этой причины, существует еще ряд факторов, препятствующих развитию велотранспортной сети города. К ним относятся и такие, как: отсутствие места хранения и парковки велосипедов; не приспособлены технические средства организации дорожного движения; не развита система нормативного и правового обеспечения велосипедного движения.

Для детальной проработки велосипедной инфраструктуры необходимы существенные изменения в нормативно-правовой базе. Ввиду отсутствия специальных норм и правил проектирования и строительства велосипедных дорожек, для обеспечения безопасного движения велосипедистов, на данный момент, следует руководствоваться действующими нормативными документами такими, как: СП 42.13330.2010, Градостроительный кодекс РФ. В соответствии с этими нормативными документами можно рекомендовать устройство однополосных и двухполюсных велодорожек при реконструкции существующих участков и новом строительстве УДС

## Развитие сети дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом

К мероприятиям по развитию сети дорог или участков, локально-реконструкционными мероприятиям относятся организация переходно-скоростных полос, устройство уширений на подъездах к пересечениям и канализирование движения.

Переходно-скоростные полосы следует предусматривать на пересечениях и примыканиях в одном уровне в местах съездов на дорогах I-III категорий, в том числе к зданиям и сооружениям, располагаемым в придорожной зоне. Наличие переходно-скоростных полос в зоне слияния транспортных потоков создает более благоприятные условия вхождения автомобиля в основной транспортный поток.

Уширения на подъездах к пересечениям организуются в случаях недостаточной пропускной способности пересечений и высокой интенсивности левоповоротного транспортного потока, блокирующего движение на пересечении.

Канализирование движения облегчает ориентировку водителей на сложных пересечениях или в местах, где лишняя площадь приводит к хаотичности движения из-за произвольно избираемых траекторий, с созданием многочисленных точек потенциального конфликта.

Данные мероприятия при сохранении существующей нагрузки УДС проводить на территории города не целесообразно.

## Расстановка работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения

Расстановка средств фото/видеофиксации нарушений на дорожной сети, что подтверждается практикой, значительно снижают количество нарушений Правил дорожного движения (ПДД), вследствие чего повышается безопасность дорожного движения, а также тяжесть последствий от ДТП в местах установки камер. На данный момент средства фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения обладают широким спектром действия – они имеют возможность снять практически любое нарушение правил дорожного движения.

При контроле за дорожным движением могут использоваться: стационарные средства автоматической фиксации, размещаемые на конструкциях дорожно-транспортной инфраструктуры или специальных конструкциях; мобильные средства автоматической фиксации, размещаемые на участках дорог в зоне ответственности постов, маршрутов патрулирования.

Средства фото/видеофиксации правонарушений на дорогах муниципального образования «Город Покров» отсутствуют.

Мероприятия по расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения не предусматриваются.

## Размещение специализированных стоянок для задержанных транспортных средств

На данный момент в муниципальном образовании «Город Покров» отсутствуют штрафные стоянки.

Штрафные стоянки и эвакуационные площадки при их устройстве должны согласовываться с ГИБДД. Места под такие стоянки могут быть организованы на платных парковках, но для этого необходимо заключать договор между ГИБДД, владельцем парковки и администрацией района.

На территории муниципального образования «Город Покров» отсутствуют дорожные знаки запрета стоянки и остановки ТС с табличками 8.24 «Работает эвакуатор». Это свидетельствует о том, что работа эвакуатора в рассматриваемом районе не организована, поэтому проектирование специализированных стоянок для задержанных транспортных средств не требуется

# ОЧЕРЕДНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

Очередность реализации мероприятий включает предложения по этапам внедрения мероприятий по ОДД, в том числе определяет очередность разработки ПОДД на отдельных территориях.

Периоды реализации:

- краткосрочный (0-5 лет);

- среднесрочный (5-10 лет);

- долгосрочный (более 10 лет).

Сроки реализации мероприятий по ОДД представлены в таблице 6.1 раздела 6.

# ОЦЕНКА ТРЕБУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Для создания функциональной и рациональной среды вся транспортная система муниципального образования должна быть подчинена единому инженерно-экономическому решению и обеспечивать ряд основополагающих принципов транспортировки жителей и грузов:

- безопасность передвижения населения;

- охрану окружающей среды;

- учет особенностей ландшафта территории;

- учет исторических и национальных приоритетов жителей в отношении определенного вида транспорта.

Поэтому для организации рациональной транспортной системы необходимо осуществить комплекс сложных инженерно-экономических решений, а именно:

- использование ТСОДД;

- применение объездных дорог, что позволит увеличить пропускную способность дорог;

- улучшить организацию движения;

- обеспечить безопасность передвижения пешеходов и транспортных средств по территории города.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации схемы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных величин показателей.

Мероприятия по ОДД включают предложения по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территории, распределением транспортных потоков по сети дорог, скоростному режиму движения транспортных средств на отдельных участках дорог, организации движения пешеходов, включая размещение и обустройство пешеходных переходов, обеспечению маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям.

При планировании ресурсного обеспечения КСОДД учитывается реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на муниципальном уровне, состояние организации и безопасности дорожного движения, социально-экономическая значимость проблемы в сфере организации и безопасности дорожного движения, а также исходя из реально возможных капиталовложений и материальных ресурсов. Оценка требуемых объемов финансирования по развитию транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования «Город Покров» представлена в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Оценка требуемых объемов финансирования

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки реализации проекта | Ориентировочная сумма затрат, тыс. руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство южного обхода г. Покров. На пересечении автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-7 «Волга» с автомобильной дорогой общего пользования регионального или межмуниципального значения Покров - ст. Покров - Марково и с автодорогой от д. Глубоково до г. Покрова (в границах города) строительство двух путепроводов без организации въездов (съездов) на проектируемую автодорогу | 2021-2027 гг. | 140 000,0 | Муниципальные бюджеты |
| Строительство грузовой магистрали по южной границе Центрального района города, по которой предусматривается пропуск внутригородского грузового транспорта минуя жилую застройку и центр города, с выходом на существующую автомобильную дорогу общего пользования федерального значения М-7 «Волга» за границей городского поселения | 2021-2030 гг. | 80 000,0 | Муниципальные бюджеты |
| Реконструкция автомобильных дорог: Покров - Мячиково - Конышево - Кольчугино | 2021-2030 гг. | 50 000,0 | Муниципальные бюджеты |
| Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Больничный проезд (от д. 23 «А» по ул. Больничный проезд до д. 41 по ул. Герасимова), протяженность участка 1400 м, площадь 11,805 м2 | 2019 г. | 21 052,632 | Муниципальные бюджеты |
| Строительство тротуаров и пешеходных пространств (скверы, бульвары) для организации системы пешеходного движения в городе | 2020-2030 гг. | 30 000,0 | Муниципальные бюджеты |
| Установка пешеходных ограждений перильного типа | 2021-2030 гг. | 50 000,0 | Муниципальные бюджеты |
| Строительство улично-дорожной сети на территории нового жилищного строительства | 2019-2030 гг. | 45 000,0 | Муниципальные бюджеты |
| Ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети | 2021-2030 гг. | 125 000,0 | Муниципальные бюджеты |
| Нанесение дорожной разметки | 2019-2030 гг. | 10 000,0 | Муниципальные бюджеты |
| Организация парковочного пространства | 2021-2030 гг. | 200 000,0 | Внебюджетные источники |
| Капитальный ремонт асфальтового покрытия тротуаров | 2021-2030 гг. | 50 000,0 | Муниципальные бюджеты |
| Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы | 2019-2030 гг. | 50 000,0 | Муниципальные бюджеты |
| ИТОГО: | 851 052,632 |  |

Объёмы средств имеют прогнозный характер и корректируется с учётом внесения изменений в бюджет текущего года или принятия решения о бюджете на очередной год.

Для решения проблем ОДД и достижения всех запланированных мероприятий будут привлекаться бюджеты всех уровней.

Комплекс предлагаемых мер предусматривает развитие УДС муниципального образования в совокупности с реализацией запланированных мероприятий целевых программ. В результате будет создан обновленный транспортный каркас муниципального образования «Город Покров», способный полностью обеспечить необходимость населения в перемещениях.

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры.

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

В ноябре 2014 года в план мероприятий («дорожную карту») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» (утвержденный распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 1336-р) было включено мероприятие по установлению обязанности органов местного самоуправления утверждать программы развития транспортной инфраструктуры в 6-месячный срок с даты утверждения генеральных планов городских поселений и городских округов. Затем, в конце декабря 2014 года в Градостроительный кодекс РФ были внесены изменения, касающиеся программ комплексного развития транспортной инфраструктуры.

Согласно ст. 21 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» мероприятия по организации дорожного движения в границах населенных пунктов осуществляются в целях повышения безопасности дорожного движения и пропускной способности дорог органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, являющимися собственниками или иными владельцами автомобильных дорог.

В соответствии с положениями ст. 15 Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения обеспечивается уполномоченными органами местного самоуправления.

Из статьи 22 196-ФЗ следует, что деятельность по организации дорожного движения должна осуществляться на основе комплексного использования технических средств и конструкций, применение которых регламентировано действующими в Российской Федерации техническими регламентами и предусмотрено проектами и схемами организации дорожного движения.

Для завершения формирования нормативно-правовой базы необходимо обеспечить принятие следующих программ на территории муниципального образования «Город Покров»:

1) программа по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения.

Данные в Программе предложения по организации дорожного движения предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по организации дорожного движения.

Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий будут являться ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов дорожного движения в целях развития современной и эффективной организации дорожного движения муниципального образования «Город Покров», повышения уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения.